ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ПЕНЗА ГПС»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДУБРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАЗДЕЛ II. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ

ТОМ 2. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

И КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Генеральный директор                                                                                               Дорофеев П.П.

Руководитель проекта                                                                                                 Дорофеев П.П.

Главный архитектор  проекта                                                                                Килипенко П.Ф.

ПЕНЗА

2009

Состав проекта:

1. Пояснительная записка «Генеральный план развития»

МО Дубровское сельское поселение

МО Николаевский район Ульяновской области

| № п/п | Наименование раздела | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Раздел I. Положения Генерального плана развития |
|  | Том 1. Цели и задачи Генерального плана развития. Мероприятия Генерального плана развития и этапы их реализации |
|  | Раздел II. Материалы по обоснованию Генерального плана развития |
|  | Том 2. Анализ существующего положения и комплексная оценка развития территории |
|  | Том 3. Основные факторы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне |
|  | Раздел III. Проектные решения по Генеральному плану развития |
|  | Том 4. Градостроительные и административно-территориальные решения |
|  | Том 5. Охрана окружающей среды |
|  | Раздел IV. Графические материалы Генерального плана развития: |
| 1 | «Схема современного использования территории (опорный план)» | М. 1:25 000 |
| 2 | Анализ современного использования территории «Схема размещения объектов культурного и социально- бытового обслуживания» | М. 1:25 000 |
| 3 | «Схема комплексной оценки территории» | М. 1:25 000 |
| 4 | «Схема транспортной инфраструктуры» |  |
| 5 | «Схема инженерной инфраструктуры и благоустройства территории» | М. 1:25 000 |
| 6 | «Схема функционального зонирования территории» | М. 1:25 000 |
| 7 | «Схема границ территорий, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |
| 8 | «Проектный план (основной чертёж)» | М. 1:25 000 |
| 9 | «Проект границ п. Белое Озеро (опорный план)» | М. 1:5 000 |
| 10 | «Проект границ п. Белое Озеро (основной чертёж)» | М. 1:5 000 |

Авторский коллектив:

| № п\п | Наименование раздела | Должность | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аналитическая часть (Пояснительная записка) | Главный архитектор проекта: Ведущий архитектор: Инженер: Исполнитель: Научные консультанты по проекту: заслуженный архитектор России, кандидат технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Градостроительство» Пензенского государственного университета архитектуры и строительства кандидат архитектуры, доцент кафедры «Градостроительство» Консультант по вопросам охраны окружающей среды: Консультант по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций: | Килипенко П.Ф. Пивкина Н.Н. Ларина Е.Н. Килипенко А.П. Круглов Ю.В. Чурляев Б.А. Шмыров Н.Т. Осинсков П.А. |
| 2 | Графическая часть (схемы) | Ведущий архитектор: Исполнитель: | Пивкина Н.Н. Килипенко А.П. |

| Оглавление |  |
| --- | --- |
| Раздел II. Материалы по обоснованию Генерального плана развития |  |
| Том 2. Анализ современного состояния территории. Комплексная оценка территории |  |
| Анализ современного состояния территории | 6 |
| 1. Общие сведения о МО Дубровское сельское поселение | 6 |
| 2. Природные условия | 7 |
| 2.1. Климат | 7 |
| 2.2. Рельеф и ландшафт | 8 |
| 2.3. Гидрография | 9 |
| 2.4. Гидрогеологические условия | 10 |
| 2.5. Геология и почвообразующие породы | 11 |
| 2.6. Растительность | 14 |
| 2.7. Существующий естественный природный комплекс | 14 |
| 2.8. Историко-культурное и природно-рекреационное состояние | 18 |
| 2.9. Полезные ископаемые | 19 |
| 3. Современное состояние МО Дубровское сельское поселение | 19 |
| 3.1. Краткая историческая справка | 19 |
| 3.2. Современная планировочная организация территории. Анализ системы расселения | 20 |
| 3.2.1. Обоснование проектных решений | 22 |
| 3.2.2. Проектные решения | 22 |
| 3.3. Существующая градостроительная ситуация | 23 |
| 3.3.1. Обоснование проектных решений | 23 |
| 3.3.2. Проектные решения | 24 |
| 3.4. Население. Демографическая ситуация | 25 |
| 3.4.1. Анализ современного состояния | 25 |
| 3.4.2. Обоснование проектных решений | 28 |
| 3.4.3. Проектные решения | 28 |
| 3.5. Состояние хозяйственного комплекса | 32 |
| 3.5.1. Анализ современного состояния | 32 |
| 3.5.2. Обоснование проектных решений | 32 |
| 3.5.3. Проектные решения | 33 |
| 3.6. Лесохозяйственный комплекс | 33 |
| 3.7. Земельный фонд | 37 |
| 3.7.1. Основные технико-экономические показатели по генеральному плану МО Дубровское сельское поселение | 38 |
| 3.8. Состояние социальной инфраструктуры | 45 |
| 3.8.1. Анализ современного состояния | 45 |
| 3.8.2. Обоснование проектных решений | 47 |
| 3.8.3. Проектные решения | 49 |
| 3.9. Существующая транспортная инфраструктура | 51 |
| 3.9.1. Анализ современного состояния | 51 |
| 3.9.2. Обоснование проектных решений | 53 |
| 3.9.3. Проектные решения | 57 |
| 3.10. Состояние инженерной инфраструктуры | 58 |
| 3.10.1.Водоснабжение и водоотведение | 58 |
| 3.10.1.1. Анализ современного состояния | 58 |
| 3.10.1.2. Обоснование проектных решений | 62 |
| 3.10.1.3. Проектные решения | 62 |
| 3.10.2. Энергоснабжение | 64 |
| 3.10.2.1. Анализ современного состояния | 64 |
| 3.10.2.2. Обоснование проектных решений | 64 |
| 3.10.3. Газоснабжение | 65 |
| 3.10.3.1. Анализ современного состояния | 65 |
| 3.10.3.2. Обоснование проектных решений | 65 |
| 3.10.3.3. Проектные решения | 65 |
| 3.10.4. Теплоснабжение | 65 |
| 3.10.5. Сбор и утилизация отходов | 67 |
| 3.10.5.1. Анализ современного состояния | 67 |
| 3.10.5.2. Обоснование проектных решений | 67 |
| 3.10.5.3. Проектные решения | 68 |
| 3.10.6. Ритуальное обслуживание населения | 69 |
| 3.10.6.1. Анализ современного состояния | 69 |
| 3.10.6.2. Обоснование проектных решений | 69 |
| 3.10.6.3. Проектные решения | 69 |
| 4. Обоснования проектных решений | 70 |
| Комплексная оценка территории | 71 |
| 5. Анализ экологического состояния территории | 73 |
| 5.1. Основные источники загрязнения окружающей среды | 73 |
| 5.2. Атмосферный воздух | 74 |
| 5.3. Поверхностные и подземные водные объекты | 75 |
| 5.3.1. Состояние поверхностных вод | 76 |
| 5.3.2. Состояние почв и подземных вод | 77 |
| 5.4. Оценка состояния здоровья населения | 81 |
| Раздел IV. Графические материалы Генерального плана развития | 85 |

Анализ современного состояния территории

1. Общие сведения о МО Дубровское сельское поселение

Муниципальное образование Дубровское сельское расположено в юго-западной части Николаевского района Ульяновской области. Территория района граничит на севере – с МО Никулинское сельское поселение Николаевского района Ульяновской области, на северо-востоке – с МО Николаевское городское поселение Николаевского района Ульяновской области, на востоке с МО Барановское сельское поселение, на юге и юго-востоке – с МО Славкинское сельское поселение, на западе – с Пензенской областью.

Площадь МО Дубровское сельское поселение – 172,76 кв.км, что составляет 8,3% всей территории Николаевского района Ульяновской области. Протяжённость территории с севера на юг составляет 13,6 км, с запада на восток – 21,2 км.

Административный центр МО Дубровское сельское поселение – село Дубровка. Село расположено в северной части МО Дубровское сельское поселение.

В соответствии с Законом Ульяновской области № 126-ЗО от 3 октября 2006 года  «Об административно-территориальным устройстве Ульяновской области», принятым Законодательным Собранием Ульяновской области 28 сентября 2006 года (в ред. Закона Ульяновской области от 02.05.2007 N 55-ЗО) в состав муниципального образования Дубровское сельское поселение» входят 6 населенных пунктов.

Согласно статистическим данным (по состоянию на 01.01.2009г.) в Дубровском сельском поселении проживают – 1150 человек, что составляет 3,9% от общей численности населения района. В том числе в составе поселения:

- село Дубровка (административный центр поселения) – 505 человек;

- деревня Кочетовка – 25 человек;

- село Мордовский Канадей– 179 человек;

- село Никитино – 44 человека;

- деревня Сосновка– 84 человека;

- посёлок Белое Озеро – 313 человек.

Фактически в границах МО Дубровское сельское поселение находится 6 населенных пунктов. Однако, значительная часть посёлка Нагорный, который по Закону относится к МО Никулинское сельское поселение, также находится на территории МО Дубровское сельское поселение.

«Генеральным планом развития МО Дубровское сельское поселение» выявлено:

В соответствии с действующим законодательством посёлок Белое Озеро является сложившимся населенным пунктом со сформированной инфраструктурой и уникальными природно-климатическими условиями. Вместе с тем, большая часть посёлка (кроме базы отдыха «Родник» - 4,8 га, оздоровительного лагеря «Светлячок» - 2,35 га, ООО «Форест» - 4,0 га и ТУСМ связи – 1,35 га (всего – 12,5 га), территории которых выведены из состава ГЛФ), является землями лесного фонда. Данная ситуация противоречит действующему законодательству (Градостроительному, Лесному, Земельному) и создаёт ряд социальных проблем и сложности в развитии и управлении территории.

Учитывая, что до настоящего времени законодательно не утверждены границы посёлка Белое Озеро, в настоящей работе отдельным разделом разработан проект границ посёлка, в котором границы определяются по фактически застроенным и используемым территориям капитальными объектами, не связанными с лесохозяйственной деятельностью (смотри пояснительная записка ТОМ 4 Проектные решения: ПРИЛОЖЕНИЕ 1 и графические материалы: 10_«Проект границ п. Белое Озеро»).

Административно-территориальное устройство МО Дубровское сельское поселение

в структуре МО «Николаевский район»

| Административно-территориальная единица | Центр муниципального образования | Территория, кв.км. | Количество населённых пунктов | Численность Населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МО «Николаевский район» | р.п. Николаевка | 2076,40 | 59 | 29760 |
| МО Дубровское сельское поселение | с. Дубровка | 172,76 | 6 | 1150 |

Показатели по территориям МО Дубровское сельское поселение,

в структуре МО «Николаевский район» Ульяновской области

| Административно-территориальная единица | Территория, кв.км. | Численность жителей, чел. | Плотность населения, чел/кв.км. | Плотность населения в населённых пунктах, чел/га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по району | 2076,40 | 29760 | 14,3 | 4,15 |
| МО Дубровское сельское поселение | 172,76 | 1150 | 6,7 | 2,5 |

2. Природные условия

2.1. Климат

Климат Николаевского района в целом умеренно-континентальный, с жарким летом и холодной зимой. Однако, возвышенный рельеф юго-западной территории Николаевского района, в зоне которой находится Белое озеро, обусловил формирование специфической осеверённой природы, отличающейся от другой части района, в отдельные годы с довольно засушливым летом.

Продолжительность вегетативного периода (по многолетним данным) – 90-110 дней. По температурным условиям и влагообеспеченности территория Николаевского района благоприятна для возделывания всех зональных сельскохозяйственных культур. Климат южной части МО Дубровское сельское поселение умеренно-континентальный, с теплым летом - средняя температура июля 19,2°С и умеренно холодной зимой - средняя температура января -13,3°С. Среднегодовая влажность воздуха составляет 75%, годовое количество осадков 485 мм. Преобладающим направлением ветра, во все времена года является южное и юго-западное. Средняя скорость ветра за год 3,8 м/с.

Температура воздуха. Средняя температура самого холодного месяца января - минус 13,3°С, самого тёплого месяца июля плюс 19,2°С. По многолетним наблюдениям  Канадейской метеостанции среднегодовая температура воздуха +10°С, абсолютный максимум температуры +41°С, абсолютный минимум -48°С. Продолжительность периода с температурой выше 0°С – 202 дня; выше +5°С – 178 дней; выше +10°С – 145 дней.

Дата первых осенних заморозков приходится на 20-25 сентября. Дата последних весенних заморозков – на 1-10 мая.

В отдельные аномальные по климату годы температура воздуха может на 20-30 градусов отличаться от среднемесячных значений.

Атмосферные осадки. По данным Канадейской метеостанции среднегодовая сумма осадков по району за 2006, 2007 и 2008 года соответственно равна 530,4, 494,7 и 454,8 мм, из них наибольшее количество выпадает в вегетативный период (с апреля по сентябрь), соответственно – 349,5, 290,9 и 338,1 мм, что очень благоприятно для сельскохозяйственной деятельности.

Снежный покров устанавливается в конце ноября, иногда задерживается до конца декабря и сходит в начале апреля. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет 128 дней и оценивается как оптимальная. Продолжительность таяния снега – 10 дней. Окончательный сход снега происходит примерно 20 апреля. Глубина снежного покрова увеличивается от 13-ти см в начале зимы до 50-ти см в конце, в некоторые снежные зимы высота его поднимается до 80-ти см.

Ветры. Преобладающими направлениями ветра, во все времена года, являются южное и юго-западное. Однако во второй половине зимы и начале весны наряду с западными и юго-западными направлениями часто отмечаются ветры восточные. В летние месяцы при сохранении преобладающего западного направления, возрастает процент повторяемости северо-западных ветров. Наибольшие скорости ветра наблюдаются в феврале, марте при юго-восточных ветрах. Минимальные скорости ветра приходятся на июль и август. Сильные ветры более 15 м/сек. достаточно редки (всего около 2-х недель в году в юго-западной части района и несколько дольше – в северо-восточной части).

Влажность. Среднегодовая влажность воздуха МО Дубровское сельское поселение составляет 75%, почти ежегодно возникают засушливые периоды различной продолжительности, с высокой температурой и низкой (30 %) относительной влажностью воздуха.

2.2. Рельеф и ландшафт

На высоких залесённых водоразделах южной части МО Дубровское сельское поселение располагается лесное озёро Белое и болота, образовавшиеся путем зарастания озёр сплавниной. Все они относятся к категории особо охраняемых природных объектов.

На территории Николаевского района располагается несколько особо охраняемых природных территорий, формирующих ландшафт региона. Одной из ключевых точек, в которой сконцентрирована и выражена суть данных мест, является Белое озеро. Это самая высокая топографическая точка района. Живописная северная природа окружающей Белое озеро местности с зубчатой темно-зеленой стеной соснового бора вокруг большой светлой водной поверхности резко отличается от характерного для Ульяновской области лесостепного ландшафта.

Белое озеро – это массив южной тайги, названный академиком Б.А. Келлером «уголком Финляндии».

Основные черты рельефа данного района поселения тесно связаны с геологическим строением и его геологической историей. Местность представляет собой сравнительно высокое плато (возвышенная равнина), со слабо расчлененной овражно-балочной сетью поверхностью, характеризующееся максимальными абсолютными отметками в пределах Ульяновской области. В районе озера Белое высоты составляют 330-350 м над уровнем моря.

Основным элементом рельефа исследуемой территории является крупный холм (Белозерская гора), с сильно сглаженными склонами, на вершине которого находится озеро Белое и поселок с одноименным названием. Относительная высота "Белозерской горы" составляют около 50 м, подъем от подножья к вершине прослеживается на расстоянии 15 км, с крутизной склонов от 3 до 5°. С вершины холма, недалеко от территории озера Белое берут начало несколько речек Канадейка, Канчелейка (из озера Белое), Гремучка. Русла этих рек образуют крутосклонные глубокие овраги, высотой до 30-40 м, крутизной склонов от 10° до 20-30°. Густота овражно-балочной сети небольшая и составляет около 0,6 км.

Таким образом подобная форма рельефа (различные вариации уклонов, значительные перепады высот, чередование пологого склона с крутыми подъемами и спусками), оценивается как наиболее благоприятная для курортологического использования. Рельеф исследуемой территории способствует формированию микроландшафтных зон с различными биоклиматическими условиями, отвечает планировочным требованиям при прокладке терренкуров различной степени сложности и маршрутов пешего туризма, а также благоприятствует созданию разноплановых пейзажей, тем самым увеличивая живописность местности Здесь же следует отметить, что рельеф исследуемой местности отвечает требованиям для проектирования, сооружения и эксплуатации учебных горно-лыжных трасс.

Ландшафт северной части поселения типично лесостепной, с выраженными двумя ступенями рельефа – высокой и низкой. На высоких плато местами сохранились лесные массивы. Низкое плато представляет распаханный чернозем; на склонах развиты оползни, много оврагов, встречается карст. На юге сохранились участки первичных ковыльных степей.

2.3. Гидрография

Гидрографическая сеть МО Дубровское сельское поселение представлена в основном бассейнами рек Канадейка, Эрзолей и Разлейка, Канчелейка, Гремучка - притоками второго и третьего порядка реки Сызранки, а также многочисленными ручьями, озёрами, прудами и родниками.

Разлив рек происходит в конце первой – начале второй декады апреля.

Атмосферные осадки значительно влияют на уровень воды в реках.

Временно действующая в весеннее время года гидрографическая сеть образована из многочисленных оврагов и балок, по которым сток воды происходит во время весеннего снеготаяния и после ливней. В остальное время их днища сухие. Атмосферные осадки значительно влияют на уровень воды в реках.

Река Канадейка – одна из главных правых притоков реки Сызранки. Берет начало в западной части района с вершины холма, из озера Белое и протекает по территории с запада на восток. По территории МО Дубровское сельское поселение протекает в северной её части. Речка является как бы  «главной улицей района» и делит его на две части – левобережную и правобережную. Она – хранительница исторического прошлого народов, живших на её берегах ещё во времена Батыя, булгар, нагайцев и т.д.

Река имеет широтное направление. Русло занесено песком, в паводок в воде много взвешенных песчаных частиц. Берега только местами покрыты кустарниково-древесной растительностью. Ранее на реке было также много мельничных запруд. Река была рыбной. Сейчас в результате хозяйственной деятельности река обмелела.

Река Канчелейка – также берёт начало с вершины холма из озера Белое и течёт на юг.

Река Разлейка – небольшая речка, приток реки Канадейки. Начало берёт в западной части Никулинского сельского поселения, в овраге Козленков и извилисто течёт, образуя своеобразную границу между Дубровским сельским поселением и Николаевскимм городским поселением, впадает в реку Канадейку. Русло реки очень извилистое, течение быстрое.

Река Эрзалей – небольшая речка приток реки Канадейка. В пределах территории Дубровское сельское поселение служит своеобразной границей поселения с севера-востока, затем течёт по восточной границе деревни Кочетовка и впадает в пруд южнее деревни.

Для хозяйственных нужд используется вода, скапливающаяся в оврагах и балках. На некоторых из них построены плотины. Образующиеся при этом пруды используются также для хозяйственных нужд.

(Перечень родников и прудов, находящихся на территории МО Дубровское сельское поселение, представлены таблицей 1 и таблицей 2).

Перечень родников на территории МО Дубровское сельское поселение

Таблица 1

| Наименования населенного пункта | Количество |
| --- | --- |
| д.Кочеткова | 3 |
| с.Никитино | 1 |
| д.Сосновка | 2 |
| с.Мордовский Канадей | 4 |
| п. Белое озеро | 1 |
| Итого | 11 |

Перечень гидротехнических сооружений (прудов)

на территории МО Дубровское сельское поселение

Таблица 2

| Наименования населенного пункта | Количество ГТС |
| --- | --- |
| с. Кочетовка | 2 |
| кв.35 | 1 (Косай-пруд) |
| кв.72 | 1 |
| с. Дубровка | 1 |
| Итого | 5 |

2.4. Гидрогеологические условия

В целом, по устройству поверхности, геологическому строению, степени водообеспеченности и условиям залегания водоносных горизонтов и их водообильности МО Дубровское сельское поселение соответствует характеристикам и описаниям, данным в Схеме территориального планирования МО «Николаевский район» Ульяновской области:

По устройству поверхности, геологическому строению, степени водообеспеченности и условиям залегания водоносных горизонтов и их водообильности Николаевский район характеризуется двумя гидрогеологичесими районами:

1. Район камышинских, саратовских и сызранских вод;

2. Район сызранских и верхнемеловых вод.

Первый геологический район включает в себя водоносный горизонт на глубине от 2-х до 30-ти метров и приурочен к мелкозернистым пескам, трещиноватым опокам и песчаникам каменистой свиты. Камышинский водоносный горизонт для многих населённых пунктов, расположенных на водоразделах, является основным источником водоснабжения. Вода пресная, мягкая, приятная на вкус.

Другой водоносный горизонт залегает на глубине до 70-ти метров, а на склонах снижается до 80-ти и 100 метров.

В верхней части водовмещающими породами являются мелкозернистые пески, саратовского возраста, в нижней – трещиноватые опоки сызранской свиты.

Вследствие значительной глубины залегания и слабой водоотдачи песков, воды саратовского горизонта и трещиноватые воды сызранских опок на водораздельных пространствах буровыми скважинами нигде не эксплуатируются.

В пределах данного гидрогеологического района проще и удобнее использовать воды рек и мощных ключей.

Второй гидрогеологический район характеризуется сплошным распространением трещинных, местами напорных сызранских и верхнемеловых вод.

Первый от поверхности водоносный горизонт залегает на глубине 70-90 метров и эксплуатируется в немногих грунтах. В зависимости от наличия водоупорных диатомитов, залегающих в кровле сызранских вод в долинах рек, он изменяется от 2-х до 75-ти метров.

Воды напорные, местами изливающиеся на поверхность с дебитом 11-15 л/сек.

В пределах второго гидрогеологического района сызранские и верхнемеловые воды всюду пресные, преимущественно гидрокарбонатные и мягкие. Этот район вполне обеспечен пресными подземными водами.

2.5. Геология и почвообразующие породы

# (см. подробное описание Николаевского района):

Геологическую основу Николаевского района составляют породы (третичного времени), представленные песками, песчаниками, разнообразными опоками, диатолитами. Во многих местах – по вершинам водоразделов, плато, верхним частям склонов они близко подходят к поверхностям и служат почвообразующими породами для серых и тёмно-серых почв разной степени оподзоленности и механического состава.

Четвертичные отложения здесь относительно небольшое распространение и, как правило, маломощны. Это, в основном, песчано-суглинистые делювиальные шлейфы и речные отложения, слагающие поймы.

Делювиальные суглинки приурочены к пологим склонам и служат материнскими породами для почв чернозёмного типа.

По инженерно-геологическим условиям район является благоприятным для градостроительного освоения, за исключением отдельных участков, расчленённых оврагами, балками и высоким уровнем грунтовых вод.

Преобладающими почвами на территории Николаевского района являются черноземы и лесные. Общая площадь чернозёмов равна 53 386 га., удельный вес их в пашне составляет  47,21%. Общая площадь лесных почв равна 49 582 га, удельный вес от территории района составляет 37,67%. Из них: тёмно-серые лесные почвы занимают 40 666 га (30,91%); серые лесные почвы – 6 569 га (4,99%); светло-серые лесные почвы – 2 347 га (1,77%).

По данным почвенных обследований пахотные земли характеризуются следующими показателями:

-Черноземы выщелоченные – 33 921 га (25,67%);

-Черноземы оподзоленные – 15 997 га (12,11%);

-Черноземы типичные – 12 468 га (9,09%);

-Дерново-карбонатные – 6 787 га (5,13%);

-Тёмно-серые лесные – 40 666 га (зо,91);

-Серые лесные – 6 569 га (4,99%);

-Светло-серые лесные – 2 347 г (1,77%);

-Пойменные дерновые – 4 058 га (3,07%);

-Дерновые овражно-балочные – 6 287 га (4,76%);

-Прирусловые пески – 990 га (0,75%);

-Пойменные лугово-болотные – 738 га (0,55%);

-Торфяно-болотные – 284 г (0,22%);

-Делювиальные – 251 га (0,19%);

-Солонцовые – 99 га (0,08%);

-Солодковые – 52 га (0,04%)

Механический состав почв самый разнообразный: от песков до глин, но преобладают в почвенном покрове тяжелые суглинистые – 35 998 га (27,10%). Средние суглинистые – 31 952 га (24,28%). Почвы легкого механического состава имеют несколько меньшее распространение – 22 031 га (16,68%) и глины – 10 039 га (8,36%).

Легкие почвы по сравнению с тяжёлыми обладают более низким плодородием. Они малогумусные, бедны питательными элементами и подвержены водной и особенно ветровой эрозии. Для их улучшения необходимо внесение повышенных доз органических и минеральных удобрений.

В районе довольно большую площадь занимают в различной степени щебневатые почвы и, из них, средне-каменисто-щебневатые. Легкий механический состав и щебневатость наиболее характерны для серых лесных и дерново-карбонатных почв. Повышенная щебневатость наряду с легким механическим составом обусловливает отрицательные физико-химические свойства таких почв, плохую водоудерживающую способность.

Самые плодородные почвы района – чернозёмы, причем большую часть занимают чернозёмы выщелоченные. Чернозёмы выщелоченные по своим агропроизводственным признакам отличаются сравнительно высоким запасом питательных веществ и хорошими агрофизическими свойствами. При применении высокой агротехники данные почвы способны давать высокие урожаи сельскохозяйственных культур.

Оподзоленные черноземы по естественному плодородию беднее выщелоченных чернозёмов. Однако они обладают достаточными запасами азота и фосфора и при соответствующей агротехнике могут в достаточной степени удовлетворять растения в пище.

Значительно уступают чернозёмам по плодородию дерново-карбонатные и серые лесные почвы. Распространение дерново-карбонатных почв связано с выходами на поверхность меловых отложений, в связи с эти для них характерно наличие щебёнки и известковой породы на поверхности и по всему профилю.

Эти почвы имеют непрочную структуру, разрушающуюся при обработке. Содержание гумуса в верхнем горизонте обычно высокое. В связи с быстрым разрушением водопрочной структуры эти почвы легко поддаются ветровой и водной эрозии.

Среди лесных почв выделяется подтип темно-серых, характеризующийся прочной комковатой структурой.

(Почвы и почвообразующие породы Николаевского района показаны на схеме «Картограмма агропроизводственной группировки почв» - Рисунок 1).

Рисунок 1

2.6. Растительность

Северная часть МО Дубровское сельское поселение относится к лесостепной, переходной к степной почвенно-растительной зоне с преобладанием степных элементов ландшафта. Преобладающими породами деревьев в лесах являются сосна, дуб, береза, осина. В поймах рек нередко встречаются кустарники: черемуха, ива.

Вследствие большей высоты климат южной части поселения «осеверён», т.е. более влажный и прохладный по сравнению с восточной частью. Вся эта территория достаточно густо занята сосновыми и сосново-широколиственными лесами. Территория в районе Белого озера – это массив леса с таежной растительностью. По берегам озера произрастает самая разнообразная растительность: многолетние - сосны, липа, клен, лапландская ива. Белоозёрский лес изобилует лесной малиной, ежевикой, клюквой, брусникой, черникой, орехами и самыми разнообразными грибами.

В окрестностях Белого озера там и здесь разбросаны гнёзда и небольшие площадки торфяников, бархатные зеленые ковры мхов и светло-серые – лишайников и кошачьей лапки, много черничных полян. Северо-восточное побережье занято торфяным болотом. Мох сфагнум выстилает его сплошным ковром. Это маленькое нежное зеленовато-белое растеньице обладает способностью, как губка, впитывать и удерживать воду. Однако, поселившись в лесу, оно начинает его губить. Среди множества растений торфяников там можно встретить лапландскую иву с ее беловойлочными листьями, болотный мирт, клюкву и другие северные растения. Кое-где встречаются карликовые берёзки и сосенки. Карликовость эта – результат «нашествия» сфагнума. Здесь же встречаются пушица и росянка. Особенно примечательна росянка. Это небольшое растеньице с розеткой мелких листьев, покрытых ресничками. Каждая ресничка на верхушке заканчивается красноватой клейкой капелькой; капельки эти блестят на солнце, как роса, почему и растение это называется росянкой. Росянка – это насекомоядное растение. Другое плотоядное растение – пузырчатка – настоящее водное растение. Оно не имеет корней и плавает у самой поверхности воды, выставляя из нее свои жёлтые цветы. В настоящее время водная растительность развита лишь у южного берега озера (водяная лилия, уруть, роголистник, рдесты).

Неподалеку от Белого озера находится пожарная лесная вышка, с которой открывается чудесный вид на его окрестности. К западу от вышки лежит глубокий овраг, заросший папоротниками, хвощами и плаунами.

2.7. Существующий естественный природный комплекс

На территории МО Дубровское сельское поселение располагается особо охраняемая природная территория регионального значения – Озеро Белое. Она известна и далеко за пределами Ульяновской области.

Белое Озеро. Оно расположено в лесном массиве на территории Белозёрского лесничества, на водоразделе рек Канадейки и Каслей-Кадады. Лесничество расположено на холме, высота которого равна 330-350-ти метрам над уровнем моря. Это самая высокая топографическая точка Николаевского района. Озеро имеет овальную форму и площадь водного зеркала в 96га, максимальная длина – 2 км, ширина – 0,9 км, наибольшая глубина – 6,0 м. Как природная жемчужина Среднего Поволжья озеро известно далеко за пределами Ульяновской области. Ряд исследователей считает, что оно ледникового происхождения, а питание его осуществляется только за счет атмосферных осадков. Однако существует другое мнение. Геологи указывают на то, что озеро «поместило» свои воды в небольшом котловане, образованном на стыке четырех ветвей тектонических трещин Жигулевской и Саратовской дислокаций (Ульяновский геолог-геодезист Ю.П. Осипов доказывает, что озеро «родилось» на несколько миллионов лет раньше «нашествия» скандинавских ледников – во времена катастрофических землетрясений, которые привели к образованию Жигулёвских гор).

Кроме того, в озеро не впадают ни речки, ни ручьи. Нет у него и видимого стока. Не смотря на эти крайне ограниченные условия водообмена, вот уже на протяжении целого столетия уровень воды в озере практически не меняется. Это означает, что уровень воды в Белом озере по тектоническим трещинам поддерживается глубокозалегающими подземными водами, циркулирующими в палеогеновых отложениях. Этот водоносный горизонт водообилен и стабилен в условиях любых климатических катаклизмов. Водозаборные скважины, отбирающие пресную подземную воду, работают в артезианском режиме. Так, например, нефтепоисковая скважина, пробуренная возле села Кочетовка в 6-ти километрах на северо-восток от озера в 1951 году, вначале фонтанировала, а затем, когда было «потревожено» устье, стала «переливать». Что делает и в настоящее время, сливая свои воды в реку Канадейка.

Песчаное дно озера лежит на пластах плотных окаменелых опок и монолитных глауконитовых песчаников. Первые не дают просочиться вниз, а вторые, облагораживая, делают её постоянно чистой. Его вертикальная конфигурация повторяет направления тектонических ветвей прогибов в земной коре.

Изучением природы Белого озера и его окрестностей занимались Б.И. Диксон и Б.А. Келлер (1921г.), а гидрохимические и санитарно-биологические характеристики этого водоема составили А.Л. Свиридов и И.И. Девятова (1937г.), В.А. Климовицкий и С.М. Шиклеев (1938, 1961гг.).

Окружающая озеро местность с большими участками лесов с таежной растительностью резко отличается от характерного для Ульяновской области лесостепного ландшафта. Своеобразие природы в районе озера объясняется значительной высотой местности над уровнем моря.

Вода в озере исключительно чистая, прозрачная, удивительно мягкая. Красивая природа, чистый, свежий лесной воздух привлекают сюда отдыхающих не только из своей области, но и из соседних. На берегу расположены санатории, базы отдыха и детские оздоровительные лагеря.

Однако, лесной массив в окрестностях озера находится сейчас в запущенном состоянии. В 1921 году академик Б.А. Келлер, опасаясь за судьбу белоозёрского бора, писал: «В будущем, несомненно, человеческая рука сотрет многое из отмеченных пока ещё ярких черт таёжной природы около Белого озера. Было бы чрезвычайно желательно некоторые характерные уголки в этой местности выделить под охрану в качестве заповедника». Сегодня крайне необходимо восстанавливать подлинный облик белоозёрской пущи со всеми присущими ей особенностями живого уголка таёжного

Каранголь (Котлован). В северо-восточной части поселения, между станциями Никулино и Ключики Куйбышевской железной дороги, есть платформа с необычным названием Каранголь. Старожилы знают, что это название к ней перешло от разъезда-полустанка, существовавшего с 1874 до 1941 года, до внедрения автоблокировки.

Это название пришло из седой глубины веков. Каранголь – так было названо ближайшее урочище. Кстати, и соседняя станция Ключики тоже получила название от ближайшего родника. Слово «каранголь» возникло задолго до появления здесь первых русских поселенцев. Оно состоит из частей, которые на русский можно перевести как «камень», «яма», «река».

Когда-то в этих местах при образовании Жигулёвских гор произошел разлом земной коры. Речка, именуемая в настоящее время Канадейкой, за многовековую историю своего существования, размывая горные породы, углублялась до тех пор, пока не встретила на своем пути пласты песчаника, оказавшиеся в западной части реки значительно выше, чем аналогичные породы в восточной части. В результате этого процесса на месте разлома в русле реки образовался водопад пятиметровой высоты. От падения воды с такой высоты в мягких породах образовалось глубокое место – «яма».

Таким образом, слово «каранголь» можно перевести на современный русский язык как «река, падающая с камня в яму (провал)», то есть как водопад.

В настоящее время местные жители называют это урочище Котлованом, что означает «искусственное углубление в земле». Оно «прилипло» к урочищу из лексикона первых строителей железнодорожного моста через речку. Здесь было самое удобное место для переправы с берега на берег пеших и конных путников, так как дно было не вязким, а подходы к реке не заболочены. Поэтому и строители железной дороги 125 лет назад выбрали этот участок реки как самый подходящий для прохождения стальной магистрали.

Это диковинное место в округе, шум падающей воды, который в тихую погоду слышен за километр и более, и обилие рыбы всегда привлекали людей.

Водопад жив по сей день, но не в первоначальном виде. Чтобы речка не подмыла береговые опоры железнодорожного моста, на месте водопада были сооружены из досок и брёвен четырехступенчатые пороги, которые просуществовали почти 70 лет. Полвека назад дерево заменили на бетон.

Урочище, бесспорно, заслуживает официального признания как уникального объекта природы, ведь таких естественных водопадов, именуемых порогами, нет в соседних районах.

(Характеристики особо охраняемой природной территории МО Дубровское сельское поселение см. Таблицу 3).

Особо охраняемая природная территория МО Дубровское сельское поселение

Таблица 3

| Наименование | Адрес | Общая площадь (га) | Статус | Правоустанавливающий документ об организации ООПТ | Ведомственная подчинённость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Озеро «Белое» (лечебные свойства климата) | Белозёрское участковое лесничество, МО Дубровское сельское поселение | 96,0 (площадь озера) | Памятник природы регионального значения | Решение Исполкома Областного Совета народных депутатов № 832 от 17.12.1974 г., Постановление Законодательного Собрания Ульяновской области № 30/333 от 27.11.1997 г. | Министерство лесного хозяйства природопользования и экологии Ульяновской области |

# 2.8. Историко-культурное и природно-рекреационное состояние района

К числу наиболее ценных памятников историко-культурного наследия МО Дубровское сельское поселение относятся объекты,

перечисленные в Таблице 4, Таблице 5.

Перечень объектов культурного наследия (памятников архитектуры)

Таблица 4

| № п/п | Местоположение | Наименование, датировка, памятники истории | Документ о постановке на госохрану и статус (Федеральный, Региональный, Муниципальный, Выявленный) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | с. Мордовский Канадей, центр | Церковь Архистрата Михаила (православный приходской храм), 1770 (?); 1867 гг. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-98 |
| 2 | с. Никитино, центр | Церковь Архангела Михаила (православный приходской храм), 1859 г. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-98 |

Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

Таблица 5

| № п/п | Местоположение | Наименование, датировка, памятники истории | Документ о постановке на госохрану и статус (Федеральный, Региональный, Муниципальный, Выявленный) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | п. Белое Озеро | Братская могила 24 советских лётчиков, погибших при воздушной катастрофе Окт. 1941г. | РОИ от 16.03.57 №223/5 |
| 2 | с. Дубровка, центральная часть | Памятник воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (из сел: Дубровка, Мордовский Канадей, Никитино, Сосновка и Кочетовка), 1970-е гг. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-14 |

2.9. Полезные ископаемые

В северо-восточной части МО Дубровское сельское поселение, в районе села Никитино (на расстоянии 0,5 км к юго-западу от села) геологами разведаны месторождения строительного песка, пригодного для производства стекла, строительного камня.

Других разведанных месторождений полезных ископаемых на территории поселения в настоящее время не выявлено.

3. Современное состояние

МО Дубровское сельское поселение

3.1. Краткая историческая справка

Освоение и заселение Николаевского края шло путём отвода земель по Указам правительства и по челобитным за счёт переселения сюда крестьян из других районов. Многие селения основали переселенцы из Пензенской губернии. Например, Голодяевку (ныне с. Дубровка). Причём, по времени раньше, чем остальные сёла.

В 6 км к западу от современной Дубровки в лесной глуши переселенцами из Пензенской и Саранской губерний в июне 1691 года было основано селение Голодяевка. В край, покрытый непроходимыми лесами, богатый лугами, речками, озёрами стал переселяться вольный люд. Здесь они находили спасение от непосильного гнёта помещиков, от набегов кочевников. Промышляли охотой, бортничеством (сбором мёда диких пчёл), земледелием. К сожалению от старины глубокой здесь ничего не уцелело, кроме отдельных захоронений.

Село располагалось на речке Тарлайке в районе Баягула, куда трудно попасть и пешему, и конному: с одной стороны – глубокий овраг с речкой, с севера, юга и востока – горы, а с северо-запада – крутой спуск. Чтобы подойти к месту поселения, надо было преодолеть немало препятствий. Основным занятием и источником существования было земледелие.

Немало людей прибыло в наш край из отдалённых уголков России - это беглые крестьяне и раскольники, отдельные группы Пугачёвской армии. Именно из такого «сброда» (беглые, раскольники, повстанцы и др.) выросла деревня Кочетовка. Село Никитино основано в 1725 году. Нередко переселенцы из старых мест «привозили» с собой и названия своих сёл.

Широкое распространение получила у нас и так называемая хуторская колонизация – то есть образование новых посёлков путём выхода нескольких коренных домохозяев из старой слободы (села, деревни) на дальние запольные земли общины или никому не принадлежавшие земли. Именно таким образом из Голодяевки (ныне с. Дубровка) вышли Старо-Губашево (ныне село Губашево) и Ново-Губашево (ныне с. Сосновка) тогда, когда Голодяевка стояла ещё на Старом месте.

К середине XVIII века наш край, уже значительно освоенный и обжитой, был тесно связан со многими другими областями России. Связь эта осуществлялась через систему торговых дорог, проходящих по территории нашего края. Одна из таких дорог шла через Сызрань на Канадей и дальше на Пензенский тракт и в город Карсун, а также из Канадея в Карсун. Хлеб к Сызранской пристани и к Хвалынску перевозился главным образом по большому торговому тракту Кузнецк - Хвалынск. Дорога эта держалась ближе к жилой местности, большим селениям и от того часто перекрещивалась с другими дорогами. Ведь в многолюдном селении найдётся и удобное пристанище для большого обоза, и фураж для скота, можно приобрести какой-нибудь товар. Или, наоборот, найдётся покупатель для своего товара. Кроме того, близость торгового тракта способствовала развитию местной промышленности, росту численности населения. Этот тракт захватывал важнейшие селения в пределах нашего района Сосновку, Голодяевку, Кочетовку, Губашево, Болдасьево, Барановку, Белый Ключ, Сухую и Дворянскую Терешку и Елшанку, за которой выходил на большую почтовую дорогу № 2 . От сей же дороги в Канадее отходила дорога на Сызрань. В населённых пунктах, расположенных вдоль этих дорог, стояли по квартирам войсковые части пятого округа отдельного корпуса внутренней стражи, уездные инвалидные команды. В 1830 – 1840 годах в с. Никитине стояли 78 человек, в Наймане – 58, в Сухой Терешке- 45 человек. Торговые дороги играли большую роль в движении товаров из Оренбургского края, С Урала и из Заволжья через Симбирскую Губернию в Москву, Нижний Новгород и другие города России. Другие торговые дороги по территории нашего края шли со стороны Самары через Сызрань и даже через Канадей, где разветвлялись: одна на город Кузнецк Саратовской губернии, а другая на Головино, Куроедово и Попову мельницу, где пересекала торговую Симбирско-Пензенскую дорогу. Кроме того, по территории нашего района проходили так называемые почтовые дороги, которые подразделялись на главные и побочные.

На дороге Кузнецк - Хвалынск по просьбе хвалынского земского начальника пятого участка и по ходатайству крестьян деревни Кочетовки, Губашевского и Голодяевского сельских обществ хвалынское земское управление построило в 1903 году через два оврага мосты. Первый – около села Губашево, второй – около Голодяевки. Длина каждого моста три сажени, ширина – 2,5 сажени. Общая стоимость работ составила 266 рублей 33 коп. Рабочие на строительстве мостов получали в день по 45 копеек, а работающие на лошадях по 90 копеек. Ответственным за строительство этих мостов был член земской управы Цымбали. Остатки этих мостов можно увидеть до сих пор. В 1800 году в России вышел высочайший указ об устройстве грунтовых дорог, были составлены для них планы и профили, и приказано было обсадить все большие дороги берёзами в четыре ряда, сажая одно дерево от другого на две сажени. При этом на губернатора возлагался главный надзор за точное исполнение Указа.

3.2. Современная планировочная организация территории.

Анализ системы расселения

Межселенная территория муниципального образования Дубровское сельское поселение в настоящее время представляет собой земли сельскохозяйственного назначения, земли лесного фонда и земли водного фонда.

Транспортные планировочные оси

Важная планировочная ось Николаевского района - железная дорога «Москва-Самара-Дальний Восток», которая проходит с запада на восток почти параллельно федеральной дороге М-5 «Урал» с северной стороны, затрагивает лишь небольшой северо-восточный участок поселения (протяжённость в границах муниципального образования – 6,3 км.).

Федеральная автомобильная дорога М-5 «Урал» имеет протяжённость в границах муниципального образования – 5,1 км.

Главной транспортной планировочной осью поселения является автодорога «М-5 «Урал»-посёлок Белое Озеро», которая охватывает значительную часть территории и связывает между собой почти все населённые пункты поселения. Она проходит от автодороги федерального значения между с. Дубровка и с. Никитино, вдоль д. Кочетовка и до п. Белое Озеро.

Все населенные пункты МО Дубровское сельское поселение связаны между собой автомобильными дорогами преимущественно с асфальтовым покрытием.

Главный планировочный узел поселения – с. Дубровка, административный центр МО Дубровское сельское поселение.

Территория характеризуется хорошей транспортной доступностью. Все населённые пункты находятся в пределах 15-минутной доступности до административного центра поселения и в пределах 20-минутной доступности до административного центра района – р.п. Николаевка.

Важным стабильным градообразующим элементом территории поселения, обеспечивающим занятость значительной части населения, является санатории и учреждения отдыха в п. Белое Озеро.

Природные планировочные оси

Важным фактором планировочной организации МО Дубровское сельское поселение является гидрографическая сеть, которая представлена рекой Канадейкой, её притоками и рекой Канчелейкой. Реки Канадейка и Канчелейка берут начало с вершины холма из озера Белое, которое является главным природным узлом территории.

Территория в районе Белого озера – это массив леса с таежной растительностью. Леса занимают большую часть территории поселения.

Анализ системы расселения

В соответствии с Законом Ульяновской области № 126-ЗО от 3 октября 2006 года «Об административно-территориальным устройстве Ульяновской области», принятым Законодательным Собранием Ульяновской области 28 сентября 2006 года (в ред. Закона Ульяновской области от 02.05.2007 N 55-ЗО) в состав муниципального образования Дубровское сельское поселение входят 6 населенных пунктов:

- село Дубровка (административный центр поселения) – 505 человек;

- деревня Кочетовка  – 25 человек;

- село Мордовский Канадей– 179 человек;

- село Никитино – 44 человека;

- деревня Сосновка– 84 человека;

- посёлок Белое Озеро – 313 человек.

Фактически в границах МО Дубровское сельское поселение находится 6 населенных пунктов и значительная часть посёлка Нагорный, который законодательно относится к МО Никулинское сельское поселение.

Кроме того, на настоящий момент законодательно не утверждены границы посёлка Белое озеро.

Настоящим проектом, по согласованию с администрациями поселения и Николаевского района, предлагаются действия по приведению сложившегося положения в соответствие с действующим земельным и лесным законодательством, законодательством об административно-территориальном устройстве, а именно:

- изменение границы между МО Дубровское сельское поселение и МО Никулинское сельское поселение;

- приведение в соответствие с действующим законодательством статуса земель посёлка Белое Озеро - перевод указанных земель из земель Лесного фонда в земли населенных пунктов.

Картографическое описание границ МО Дубровское сельское поселение.

Граница Дубровского сельского поселения проходит на севере от южной границы Никулинского сельского поселения на восток - 5,8 км по лесопосадкам до пересечения с автодорогой "Москва - Самара", на север - 1,4 км по автодороге "Урал - Ахметлей" до Куйбышевской железной дороги, на восток по лесополосе Куйбышевской железной дороги - 0,6 км до р. Рызлейка. На юг по р. Рызлейка до р. Канадейка, на восток по р. Канадейка до р. Эрзалей, на юг по р. Эрзалей, пересекая Куйбышевскую железную дорогу и автодорогу "Москва - Самара" до оврага Каранголь, по оврагу Каранголь - 5,3 км до границы 39 квартала ГЛФ Белоозерского лесничества, на юго-запад по границе кварталов 39, 53, 68, 67, 66, 79, 93, 107, 121, 127, 136, 134, 133, 141, 146 ГЛФ Белоозерского лесничества, где пересекает р. Чуверлейка, на запад по границе кварталов 145, 144, 143, 142 ГЛФ Белоозерского лесничества до административной границы с Кузнецким районом Пензенской области. На север по административной границе с Кузнецким районом Пензенской области по границам кварталов 142, 137, 128, 108, 94, 80, 69, 54, 40, 26, 15 ГЛФ до границы Никулинского сельского поселения.

3.2.1. Обоснования проектных решений

На основе проведённого анализа существующей системы расселения поселения можно определить положительные и отрицательные качества, которые могут повлиять на дальнейшее развитие территории:

Положительные свойства градостроительной системы:

- Благоприятные природно-климатические условия;

- Выгодное расположение поселения в системе административно-территориального деления Николаевского района (близкое расположение к административному центру района; наличие на территории дороги федерального значения М-5 «Урал»);

- Компактность территории поселения;

- Все населённые пункты поселение находятся в зоне 15-минутной транспортной доступности до центра поселения и в 20-минутной доступности до центра района – р.п. Николаевка;

- Наличие природного объекта - озера Белое с уникальными природно-климатическими условиями;

- Прохождение по территории поселения автомобильных и железнодорожных путей федерального значения, обеспеченность электроэнергией;

- Полноценная дорожная сеть, охватывающая все населённые пункты.

Отрицательные свойства градостроительной системы:

- На настоящий момент законодательно не утверждены границы посёлка Белое Озеро;

- Недостаточная обеспеченность территории инженерной инфраструктурой. (Отсутствует обеспечение газом во всех населённых пунктах, за исключением части посёлка Белое Озеро. Не все населённые пункты обеспечены системами централизованного водоснабжения);

- Недостаточно развита система социального, культурного и бытового обслуживания.

3.2.2. Проектные решения

- Ввиду того, что значительная часть посёлка Нагорный, который административно относится к МО Никулинское сельское поселение, находится на территории МО Дубровское сельское поселение, необходимо оформить вывод из состава территории МО Дубровское сельское поселение участок 20,2 га и включить его в состав МО Никулинское сельское поселение;

- Обеспечить оформление в установленном порядке изменение границ между Дубровское сельское поселение и МО Никулинское сельское поселение;

- Привести в соответствие с действующим законодательством границы посёлка Белое Озеро и оформить перевод земель, занимаемых посёлком из земель Лесного фонда в земли населенных пунктов.

С учётом этих решений в целом предлагается сохранить существующую планировочную структуру МО Дубровское сельское поселение.

Для гармоничного развития всей территории поселения необходимо также усовершенствование сложившихся транспортных связей, структуры социального и культурно-бытового обслуживания.

3.3. Существующая градостроительная ситуация

3.3.1. Обоснования проектных решений

Большая часть населения МО Дубровское сельское поселение проживает в жилых домах частной застройки:

-в с. Дубровка всего жилых домов 264, из них 73 – пустующих;

-в с. Никитино всего жилых домов 52, из них пустующих – 29;

-в д. Сосновка всего жилых домов 87, из них пустующих – 37;

-в д. Кочетовка всего жилых домов 60, из них пустующих – 44;

-в с. Мордовский Канадей всего жилых домов 128, их них пустующих – 44;

-в п. Белое Озеро всего жилых домов 74.

Всего: 665 жилых домов, из них пустующих – 227.

Общая площадь жилого фонда составляет 32000 (кв.м.):

| Наименование параметра | Единица измерения | На 01.01.2009 |
| --- | --- | --- |
| Жилищный фонд - всего | тыс.кв.м | 32 |
| квартиры | ед. | 219 |
| дома | ед. | 665 |
| из них пустующих домов | ед. | 227 |
| Ведомственный фонд государственных предприятий, учреждений и организаций: | тыс.кв.м |  |
| квартиры | ед. | 66 |
| дома | ед. |  |
| Муниципальный жилой фонд всего том числе: | тыс.кв.м | 3,5 |
| квартиры | ед. | 55 |
| дома | ед. |  |
| Частный жилищный фонд | тыс.кв.м | 25,7 |
| квартиры | ед. | 98 |
| дома | ед. | 438 |
| дома индивидуального типа | тыс.кв.м | 22 |
| дома | ед. | 609 |

Средняя обеспеченность населения общей жилой площадью составляет 28 кв.м./чел.

Анализ современного состояния градостроительной ситуации выявил ряд существенных проблем в составе жилищного комплекса МО Дубровское сельское поселение:

- низкий уровень инженерного обустройства поселения, системы централизованного водоснабжения  находятся в неудовлетворительном состоянии, отсутствуют системы очистки канализационных стоков; отсутствуют полигоны утилизации бытовых и производственных отходов; трансформаторные подстанции и линии электропередач в значительной части требуют ремонта и замены;

- низкий уровень благоустройства, основная часть внутрипоселковых дорог не имеют асфальтового покрытия;

- неудовлетворительное состояние существующего жилого фонда;

- неспособность большого количества сельского населения за свой счёт улучшить жилищные условия;

- недостаточное количество и неудовлетворительное состояние большей части сельских культурно-досуговых центров и других объектов культуры, неудовлетворительное состояние и недостаточность спортивных объектов и зон отдыха;

- до настоящего времени не утверждены границы посёлка Белое Озеро.

В соответствии с Законом Ульяновской области от 13.07.2004 № 043-30 «О муниципальных образованиях Ульяновской области» посёлок Белое Озеро входит в состав Дубровского сельского поселения Николаевского района. Поселок Белое Озеро фактически сложился как полноценный населенный пункт с социально-бытовой, транспортной и инженерной инфраструктурой. Жилые зоны, санаторные и оздоровительные учреждения расположены вокруг озера Белое, которое является памятником природы регионального значения.

Вместе с тем, не утверждены границы поселка. Жилой фонд, объекты коммунального хозяйства и основная часть санаториев, баз отдыха и детских оздоровительных учреждений находятся не на землях населенных пунктов, а на землях Лесного фонда. На земли лесного фонда не может распространяться действие градостроительных регламентов, следовательно - любая градостроительная деятельность на данной территории – незаконна. Данная ситуация не соответствует требованиям действующего законодательства, создаёт социальные проблемы и сложности в развитии и управлении территории.

Целью настоящей работы является разработка проекта границ поселка Белое Озеро с учетом действующего законодательства, оценки сложившейся градостроительной ситуации для удовлетворения существующих и прогнозируемых потребностей и в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учёта интересов граждан Российской Федерации. (см. Том 4 Проектные решения).

3.3.2. Проектные решения

При условии улучшения демографической ситуации, позитивных сдвигов во всех видах производств, для достижения расчётной обеспеченности жильём – 30 кв.м на жителя, по предварительным расчетам потребуется земельных участков общей площадью около 22 га – под новое жилищное строительство и размещение новых инженерных сооружений.

Данные территории должны быть определены на основании разработанных и утвержденных в установленном порядке проектов Генеральных планов населённых пунктов.

- Предлагается рассматривать д. Кочетовка и прилегающие к ней территории как резерв для размещения нового жилья для нужд лечебно-оздоровительных учреждений поселка Белое Озеро с уплотнением существующей застройки – в существующих границах деревни – около 5 га, дополнительно – юго-западнее деревни, вдоль автодороги «Кочетовка-Белое Озеро» - около 33 га;

- По предложению администрации поселения в границах с. Мордовский Канадей определяется территория – в юго-западной части села – около 12,5 га, для возможного размещения новой жилой застройки;

- На стадии разработки Генерального плана развития МО Дубровское сельское поселение предлагается утвердить границы посёлка Белое Озеро в границах территорий, фактически застроенных капитальными объектами, не связанными с лесохозяйственной деятельностью, в том числе и жилыми домами, с общей площадью посёлка – около 122 га.

Дополнительные территории для развития посёлка Белое Озеро могут быть определены на

основании разработанного Генерального плана посёлка;

- В других населённых пунктах поселения, учитывая низкую плотность существующей жилой застройки, наличие пустующих и аварийных домов, проектом не предлагается новых территорий для размещения индивидуального жилищного строительства;

- Предлагается повышать качество застройки, уровень благоустройства и инженерного обустройства застройки.

- Схемой территориального планирования Ульяновской области до 2030 г. определен основной тип сельской застройки – малоэтажная индивидуальная жилая застройка. Необходима корректировка генеральных планов населенных пунктов с учетом повышения уровня благоустройства, улучшения качества застройки на базе использования новых технологий, строительных материалов и конструкций.

3.4. Население. Демографическая ситуация

3.4.1. Анализ современного состояния

Согласно статистическим данным (по состоянию на 01.01.2009г.) в МО Дубровское сельское поселение проживает – 1150 человек, что составляет 3,9% от общей численности населения района (29760 человек). В том числе в составе поселения:

- село Дубровка (административный центр поселения) – 505 человек;

- деревня Кочетовка – 25 человек;

- село Мордовский Канадей – 179 человек;

- село Никитино – 44 человека;

- деревня Сосновка – 84 человека;

- посёлок Белое Озеро – 313 человек.

Общая площадь земель Дубровского сельского поселения составляет 172,76 кв.км. Плотность населения в сельском поселении составляет 6,7 чел/кв.км.

Общее количество детей составляет 164 чел. Из них:

-дети дошкольного возраста - 41 человек,

-школьного – 123 человека.

Количество человек старше трудоспособного возраста – 367.

Трудовые ресурсы поселения представляют 619 человек трудоспособного возраста, из них заняты непосредственно в экономике Дубровского сельского поселения – 602 человека;

Из общей численности населения моложе трудоспособного возраста составляет 14%, трудоспособного возраста – 59%, старше трудоспособного возраста – 32%.

Наблюдается интенсивная убыль населения за счёт активной смертности и оттока населения при низкой рождаемости.

Сложившиеся негативные тенденции в демографической ситуации МО Дубровское сельское поселение характерны для Николаевского района Ульяновской области, Ульяновской области и региона в целом.

(ТЭП по Генеральному плану развития МО Дубровское сельское поселение представлены Таблицей *);

(Населённые пункты в границах поселения и демографический состав населения приведены в Таблице 6);

Технико-экономические показатели по Генеральному плану развития

МО Дубровское сельское поселение

(современное состояние)

| Наименование | Человек | Удельн. вес % |
| --- | --- | --- |
| I Население: в том числе в трудоспособном возрасте: | 1150 | 100 |
|  | 619 | 59 % |
| II Градообразующая группа -население, занятое в народном хозяйстве (промышленность, сельское и лесное хозяйство, транспорт: Не работающие: | 291 | 25 % |
|  | 17 | 2,8 % |
| III Обслуживающая группа (торговля, общепит, госучреждения, здравоохранение): | 311 | 27 % |
| IV Количество детей (всего): в том числе до 7 лет: от 7 до 18 лет: | 164 | 14 % |
|  | 41 | 4 % |
|  | 123 | 11 % |
| IV Население, занятое в личном подсобном хозяйстве в трудоспособном возрасте (не работающие): | 12 | 1% |
| V Численность учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства: | - |  |
| VI Численность неработающих инвалидов в трудоспособном возрасте: | - |  |
| VII Население старше трудоспособного возраста: | 367 | 32% |
| VIII Численность работающих пенсионеров: | - |  |

Таблица*

|  | Населенные пункты в границах поселения и демографический состав населения |
| --- | --- |
| № п\п | Наименование населенного пункта | Площадь земель в границах населенных пунктов, га | Расстояние до административного центра, км. | Численность населения на 01.01.2009г., чел. |
|  |  |  |  | постоянно всего | дошкольного возраста (0-6 лет) | школьного возраста (7-13 лет) 1-6кл. | школьного возраста (14-18 лет) | трудоспособного возраста | старше трудоспособного возраста |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | с. Дубровка | 168 | 15 | 505 | 17 | 25 | 27 | 286 | 136 |
| 2 | д. Кочетовка | 45,7 | 17 | 25 | 1 |  | 1 | 13 | 13 |
| 3 | с. Мордовский Канадей | 134 | 25 | 179 | 5 | 9 | 11 | 88 | 62 |
| 4 | с. Никитино | 70 | 13 | 44 | 0 | 0 | 0 | 18 | 26 |
| 5 | д. Сосновка | 50 | 20 | 84 | 0 | 5 | 3 | 28 | 48 |
| 6 | п. Белое Озеро |  | 25 | 313 | 16 | 12 | 27 | 179 | 72 |
|  | Всего | 467,7 |  | 1150 | 39 | 51 | 69 | 621 | 370 |

Таблица 6

3.4.2. Обоснование проектных решений

Воспроизводство населения

Воспроизводство населения, как процесс замещения поколений, является определяющим фактором изменения динамики численности. Длительная и ярко выраженная естественная убыль населения в поселении не является только результатом социально-экономических катаклизмов, а берёт начало ещё в 80-х годах прошлого столетия, когда территория завершила процесс демографического перехода, и началось неуклонное снижение рождаемости.

Значительное снижение уровня рождаемости в 90-х годах обусловлено комплексом факторов, среди которых как внешние: последствия социально-экономического кризиса, изменения образа и качества жизни населения; так и внутренние (структурные): уменьшение численности женщин, вступающих в фертильный возраст, формирование новых типов репродуктивного поведения и т.д.

Таким образом, тенденция снижения рождаемости и в городах и в сёлах, прослеживается на протяжении ряда лет, но несмотря на то, что социально-экономическая обстановка привела к неуправляемости процесса урбанизации, сельское население сохраняет более высокий уровень рождаемости по сравнению с городским.

Величина естественной ежегодной убыли населения определяется уровнем смертности. Рост смертности начался ещё с 70-80-х годов прошлого столетия. Накопление неблагоприятных изменений в общественном здоровье на протяжении последующих десятилетий, в сочетании с резким снижением жизненного уровня населения в условиях неудовлетворительного состояния социальной сферы и базовой медицины, недоступностью высокоэффективных средств лечения для большинства населения, усугубил ситуацию со смертностью и на сегодняшний день высокий уровень смертности населения вызывает оправданную тревогу. Этот процесс происходит на фоне уменьшения показателей средней продолжительности жизни населения. В сельской местности смертность, как правило, выше, чем в городской.

Высокий уровень смертности от неестественных причин (несчастных случаев, отравлений, травм) тесно связан с уровнем и качеством жизни населения, социальной стабильностью общества, уровнем потребления алкоголя.

Первые результаты реализации приоритетных национальных проектов и программы по материнскому капиталу дают основания более оптимистично смотреть на будущее демографической ситуации в России и в поселении, в частности.

Неблагоприятные сдвиги наблюдаются в возрастной структуре населения. Резкое снижение рождаемости, начавшееся в 90-х годах прошлого века, привели к сокращению общей численности населения, и в том числе детей и подростков, т.е. жителей моложе трудоспособного возраста, и усилению процесса демографического старения.

Старение населения и изменение его возрастной структуры находят отражение в изменении показателя демографической нагрузки: соотношения численности  населения трудоспособного и нетрудоспособного возраста. Это весьма острая социально-демографическая и экономическая проблема, так как в результате длительного снижения рождаемости усиливается демографическая нагрузка на трудоспособное население.

Социально активная часть населения ввиду отсутствия мест приложения труда также покидает село.

Наблюдается интенсивная убыль населения за счёт высокой смертности и оттока населения при низкой рождаемости.

3.4.3. Проектные решения

- Улучшения демографической ситуации в МО Дубровское сельское поселение, как в большинстве сельских поселений в России, возможно в случае полномасштабной реализации Приоритетных Национальных Проектов в этой сфере, подъему уровня и качества жизни населения, улучшения социального и культурно-бытового обслуживания населения, улучшения благоустройства среды обитания, повышения культурного уровня населения, общего оздоровления жизни.

- Схемой территориального планирования Ульяновской области рекомендуется принимать на расчётный период при оптимистическом прогнозе (превышение рождаемости от смертности, стабилизация миграционных процессов, увеличение доли молодёжи и людей трудоспособного возраста) сокращение сельского населения на 19%. Данный показатель был принят при расчёте численности населения по населённым пунктам поселения. Вместе с тем, наличие стабильного градообразующего элемента в поселке Белое Озеро, даёт основание определённо полагать, что численность населения посёлка не будет сокращаться. Более того, есть предпосылки, что численность населения может увеличиться до 500 человек (на расчётный период).

(Прогноз численности населения по МО Дубровское сельское поселение (по инерционному и оптимистическому сценарию) приведён в Таблице 7);

(Прогноз численности населения МО Дубровское сельское поселение (по оптимистическому сценарию) приведён в Таблице 8);

(Диаграмма возрастной структуры населения показана на Рисунке 1);

(График прогноза численности населения показан на Рисунке 2).

Прогноз численности населения МО Дубровское сельское поселение»

Николаевского района Ульяновской области

Таблица 7

| Название поселений и населённых пунктов | Численность населения (чел.) |
| --- | --- |
|  | 2009 г. | 2020 г. | 2030 г. | 2009 г. | 2020 г. | 2030 г. |
|  | Инерционный сценарий | Оптимистический сценарий |
| Дубровкое сельское поселение | 1150 | 943 | 773 | 1150 | 1137 | 1179 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| с. Дубровка | 505 | 414 | 338 | 505 | 444 | 410 |
| д. Кочетовка | 25 | 21 | 17 | 25 | 22 | 20 |
| с. Мордовский Канадей | 179 | 147 | 121 | 179 | 158 | 145 |
| с. Никитино | 44 | 36 | 30 | 44 | 39 | 36 |
| д. Сосновка | 84 | 69 | 57 | 84 | 74 | 68 |
| п. Белое Озеро | 313 | 256 | 210 | 313 | 400 | 500 |

Прогноз численности населения МО Дубровское сельское поселение

(по оптимистическому сценарию)

Таблица 8

| Численность населения, чел. | Совр. сост. | 2020 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 1150 | 1137 | 1179 |
| с. Дубровка | 505 | 444 | 410 |
| с. Никитино | 44 | 39 | 36 |
| с. Мордовский Канадей | 179 | 158 | 145 |
| д. Сосновка | 84 | 74 | 68 |
| д. Кочетовка | 25 | 22 | 20 |
| п. Белое Озеро | 313 | 400 | 500 |
| Возрастная структура населения, % |  |  |  |
| - моложе трудоспособного возраста - в трудоспособном возрасте - старше трудоспособного возраста | 13,83 52,96 31,04 | 18 66 16 | 20 67 13 |

Население 1150 чел.             Население 1137 чел.               Население 1179 чел

Рис. 1 Диаграмма возрастной структуры

Рис. 2 Прогноз численности населения

3.5. Состояние хозяйственного комплекса

3.5.1. Анализ современного состояния

Основная отрасль экономики МО Дубровское сельское поселение и существенная часть его налогового потенциала – сельское хозяйство.

В сфере сельского хозяйства на территории МО Дубровское сельское поселение в настоящее время действуют крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ):

-3 (в том числе КФХ «Колосок»; КФХ «Дубровское») – в с. Дубровка – площадь занимаемых земель составляет 275 га. Занимаются производством зерна, выращиванием многолетних трав;

-1 («Родничок») в с. Никитино. Занимается выращиванием многолетних трав, картофелеводством.

Информация о наличии поголовья скота в личных подсобных хозяйства поселения:

Крупного рогатого скота – 155 голов (в том числе коров – 53);

Свиней – 214 голов (в том числе свиноматок – 3);

Овец, коз – 32 головы (в том числе маток – 6);

Птицы – 2025.

Значительную часть территории МО Дубровское сельское поселение занимают земли Лесного фонда – 10185 га (общая площадь территории поселения – 17276 га). Леса относятся к Белозёрскому участковому лесничеству ФГУ «Славкинский лесхоз».

Лесохозяйственной деятельностью (воспроизводство леса - посадка леса и уход за ним) на территории поселения занимается ООО «Дубрава».

Вспомогательной деятельностью ООО «Дубрава» является деревообрабатывающая промышленность – заготовка и переработка леса, лесопильное производство. Предприятие занимает территорию площадью 6 га.

В посёлке Белое Озеро, западнее санатория «Прибрежный» (ОАО «Симбирские курорты») находится Станция биологической очистки сточных вод.

Из предприятий пищевой промышленности на территории поселения имеется Кумысный цех в посёлке Белое Озеро (санаторий «Прибрежный»).

3.5.2. Обоснование проектных решений

Несмотря на значительный потенциал в плане наличия очень благоприятных природных и климатических условий, обеспеченности трудовыми ресурсами, обеспеченности энергоресурсами, водными ресурсами, а также планированием в ближайшее время газификации всех населённых пунктов, МО Дубровское сельское поселение утратило свои позиции во всех отраслях: в сельском хозяйстве, лесохозяйственной деятельности, промышленности.

В разы сократились официальные объёмы переработки древесины. Оборудование по переработке древесины морально устарело и в значительной части выведено из строя. Сократилось число работающих в лесохозяйственной сфере.

Важным бюджетообразующим элементом поселения являются санатории, базы отдыха и детские оздоровительные учреждения п. Белое Озеро. После перевода территории посёлка из земель Лесного фонда в земли населённых пунктов поступления в местный бюджет должны увеличиться. Уникальные природно-климатические условия дают основания полагать, что с улучшением качества обслуживания и переходом на круглогодичный режим возрастёт потребность в новых рабочих местах лечебно-оздоровительных учреждений посёлка Белое Озеро.

Общемировая тенденция – рост потребности населения в качественном и доступном обслуживании представляет благоприятную перспективу развития предприятий и организаций торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

3.5.3. Проектные решения

- Учитывая, что территория МО Дубровское сельское поселение в целом благоприятна для развития сельскохозяйственного производства, особенно животноводства, «Генеральным планом развития» резервируется земельный участок для возможного размещения Свинокомплекса, предположительно юго-западнее с. Дубровка и юго-восточнее д. Сосновка, общей площадью около 15 га.

- Животноводческие комплексы для размещения на территории МО «Николаевский район» предлагаются утверждённой «Схемой территориального планирования Ульяновской области». В принципе, размещение объектов сельскохозяйственного производства, животноводческих комплексов, птицефабрик и т.д. возможно на всех землях сельскохозяйственного назначения с учётом соблюдения санитарно-защитных зон.

- Задачей Администрации является создание максимально комфортных условий для сельхозтоваропроизводителей, прихода на землю эффективных собственников, продвижение на рынок местных товаров.

- Создание максимально благоприятных условий для появления новых и развития существующих предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

- Благоприятные перспективы имеет возможная организация компактного автомобильного сервиса (автостоянка, СТО, автомойка) в коммунальной зоне в северо-западной части посёлка Белое Озеро. Благоустроенная автостоянка с твёрдым покрытием, с системой сбора ливневых вод, с локальными очистными сооружениями, не только позволит решить часть проблем хранения автотранспорта, но и уменьшит давление на экологическое состояние территории. Можно прогнозировать, что данный проект может заинтересовать инвесторов.

- Комплекс придорожного сервиса может быть размещён на резервируемой для этих целей площадке вдоль автодороги федерального значения М-5 «Урал» (около 50 га).

- Не менее важной задачей Администрации МО Дубровское сельское поселение является создание наиболее благоприятных условий для качественного развития лечебно-оздоровительной и рекреационной деятельности на базе посёлка Белое Озеро, а также других, не менее интересных по своим природным характеристикам территорий, имеющихся в МО Дубровское сельское поселение.

- Достижение этих целей позволит повысить занятость населения, укрепить налогооблагаемую базу поселения, и, в конечном итоге, позволит Администрации поселения обеспечить повышение уровня и качества жизни людей.

3.6. Лесохозяйственный комплекс

Значительную часть территории МО Дубровское сельское поселение занимают земли Лесного фонда – 10185 га (общая площадь территории поселения – 17276 га). Леса относятся к Белозёрскому участковому лесничеству ФГУ «Славкинский лесхоз». Общая площадь лесничества составляет 10354 га.

В соответствии с Законом Ульяновской области от 13.07.2004 № 043-30 «О муниципальных образованиях Ульяновской области» посёлок Белое Озеро входит в состав Дубровского сельского поселения Николаевского района.

В связи с предполагаемым выводом из состава Лесного фонда застроенной территории посёлка Белое Озеро (ок. 109,5 га – в соответствии с проектным предложением), площадь лесного фонда составит 10075,5 га. (см. Том 4. Градостроительные и административно-территориальные решения, Глава 1.).

В 2008году был разработан лесохозяйственный регламент Николаевского лесничества, в состав которого входит Белозерское участковое лесничество (составление лесохозяйственного регламента выполнено Ульяновской экспедицией филиала ФГУП «Рослесинфорг» «Поволжский Леспроект», действующим на основании Положения о филиале, утвержденного приказом ФГУП «Рослесинфорг» от 25. 06.2007 г. №91)..

Настоящий лесохозяйственный регламент – основа для осуществления использования, охраны, защиты и воспроизводства  лесов, расположенных в границах Николаевского лесничества

ЛК РФ устанавливает обязательность исполнения включенных в лесохозяйственный регламент требований всеми гражданами и юридическими лицами, осуществляющими использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов в границах лесничества  (ст. 87, ч. 6 ЛК РФ).

Ведение лесного хозяйства должно обеспечивать:

-сохранение и усиление средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических и других полезных свойств леса в интересах здоровья человека;

-многоцелевое, непрерывное, неистощительное пользование лесным фондом для удовлетворения потребностей общества и отдельных граждан в древесине и других лесных ресурсах;

-воспроизводство, улучшение породного состава и качества лесов, повышение их продуктивности, охрану и защиту;

-рациональное использование земель лесного фонда;

-повышение эффективности ведения лесного хозяйства на основе единой технической политики, использование достижений науки, техники и передового опыта;

-сохранение биологического разнообразия, объектов историко-культурного и природного наследия.

Для приведения их в состояние, соответствующее Лесному кодексу, проведены следующие действия:

-определена площадь лесничества в соответствии с приказом Рослесхоза от 26.06.2007 г. №259;

-определены виды разрешенного использования лесов по участковым лесничествам;

-рассчитаны объемы заготовки (расчетная лесосека), параметры и сроки разрешенного использования лесов при осуществлении рубок спелых и перестойных насаждений на выборочных и сплошных рубках;

-рассчитаны объемы заготовки древесины при вырубке средневозрастных, приспевающих, спелых и перестойных насаждений, при уходе за лесами, при проведении санитарно-оздоровительных мероприятий;

-определены нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для заготовки живицы;

-определены нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для заготовки недревесных лесных ресурсов;

-определены нормативы и сроки разрешенного использования лесов для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений;

-определены нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для ведения охотничьего хозяйства и осуществления охоты, для ведения сельского хозяйства;

-определены нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов, нормативы по охране, защите и воспроизводству лесов;

-определены нормативы по ограничению использования лесов по видам целевого назначения, видам особо защитных участков, ограничение по видам использования.

По лесорастительным зонам и лесным районам лесничество относится к Лесостепной зоне Лесостепного района европейской части РФ.

В Таблице «Распределение лесов Белозерского участкового лесничества по целевому назначению и категориям защитных лесов» (представленной ниже) выделены лесные кварталы, попадающие в проектные границы посёлка Белое Озеро.

Распределение лесов Белозерского участкового лесничества по целевому назначению и категориям защитных лесов

| Целевое назначение лесов | Участковое лесничество | №№ кварталов или их частей | Площадь, га | Основания деления лесов по целевому назначению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего лесов | Белозерское |  | 10354 | Лесной кодекс 2006 года |
| Защитные леса, всего |  |  | 8672 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Леса, расположенные на ООПТ |  |  |  |  |
| Леса, расположенные в водоохранных зонах |  | Части кв. 6-8, 10, 13-17, 22, 23, 25, 27-29, 32-36, 39, 41-46, 48-50, 52, 53, 55-59, 62, 63, 66, 67, 72, 73, 75, 76, 77, 79, 83, 86, 87, 88, 90-93, 99-104, 114, 115, 118, 124, 130, 131, 133-136, 140, 145 | 826 |  |
| Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, всего |  |  | 6394 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |  | Части кв. 15, 16, 27-29, 32-36, 41-46, 48-50, 55-59, 62, 63, 72, 73, 75-77, 79, 83, 86-88, 90-93, 99, 101, 102, 103, 104, 114, 115, 118, 124, 130, 131, 133-136,; кв. 26, 30, 31, 37, 40, 47, 51, 54, 60, 61, 64, 65, 69-71, 74, 78, 80-82, 84, 85, 89, 94-98, 105-113, 116, 117, 119-123, 125-129, 132 | 6394 |  |
| Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, всего |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Лесопарковые зоны |  | Части кв. 15, 16, 27-29, 32-36, 41-46, 48-50, 55-59, 62, 63, 72, 73, 75, 76, 77, 79, 83, 86, 85, 86-88, 90-93, 99, 101-103, 104, 114, 115, 118, 124, 130, 131, 133-136,; кв. 26, 30, 31, 37, 40, 47, 51, 54, 60, 61, 64, 65, 69-71, 74, 78, 80-82, 84, 85, 89, 94-98, 105-113, 116, 117, 119-123, 125-129, 132 | 6394 |  |
| Ценные леса, всего |  |  | 1452 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах |  | Части кв. 6-8, 10, 13, 14, 39, 53, 66, 67, 140, 145; кв. 1-5, 68 | 1452 |  |
| Эксплуатационные леса |  | Части кв. 17, 22, 23, 25, 52; кв. 11, 12, 18-21, 24, 38, 137-139, 141-144, 146 | 1682 |  |

| Виды разрешенного использования лесов | Наимено-вание участкового лесничества | Перечень кварталов или их частей | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Заготовка древесины | Белозерское | Покрытые лесной растительностью земли. Кв. 1-8, 10-146 | 9632 |
| Заготовка живицы |  | Сосновые насаждения включенные в сплошнолесосечные рубки | 74 |
| Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов |  | Кв. 1-8, 10-146 | 10354 |
| Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений |  | Кв. 1-8, 10-146 | 10354 |
| Ведение охотничьего хозяйства |  | Кв. 1-8, 10-146 | 10354 |
| Ведение сельского хозяйства |  | Кв. 1-8, 10-146 | 10354 |
| Осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности |  | Кв. 1-8, 10-146 | 10354 |
| Осуществление рекреационной деятельности |  | Кв. 1-8, 10-146 | 10354 |
| Создание лесных плантаций и их эксплуатация |  | Эксплуатационные леса. Кв. 11, 12, 17-25, 38, 52, 137 - 139, 141 - 144 | 1682 |
| Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений |  | Эксплуатационные леса. Кв. 11, 12, 17-25, 38, 52, 137, 139, 141 – 144,146 | 1682 |
| Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых |  | Кв. 1-8, 10-146 | 10354 |
| Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов |  | Кв. 1-8, 10-146 | 10354 |
| Строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов |  | Кв. 1-8, 10-146 | 10354 |
| Переработка древесины и иных лесных ресурсов |  | Эксплуатационные леса. Кв. 11, 12, 17-25, 38, 52, 137 - 139, 141 – 144,146 | 1682 |
| Осуществление религиозной деятельности |  | Кв. 1-8, 10-146 | 10354 |

Виды разрешённого использования лесов Белозеровского участкового лесничества

Виды разрешённого использования лесов Белозеровского участкового лесничества

Использование лесов осуществляется гражданами юридическими лицами, являющимися участниками лесных отношений (ст. 4 ЛК РФ). При этом лес рассматривается как динамически возобновляемый и поддающийся трансформации природный ресурс, исходя из ст. 5 ЛК РФ, согласно которой, использование, охрана, защита и воспроизводство лесов осуществляются из понятия о лесе, как об экологической системе или как о природном ресурсе. В нижеследующей таблице 5 рассматриваются виды и возможные объемы разрешенного использования лесов.

В соответствии со ст. 24, 25 ЛК РФ далее рассматриваются виды использования лесов, возможные в Николаевском лесничестве:

Лесохозяйственной деятельностью (воспроизводство леса - посадка леса и уход за ним) на территории поселения занимается ООО «Дубрава».

Вспомогательной деятельностью ООО «Дубрава» является деревообрабатывающая промышленность – заготовка и переработка леса, лесопильное производство. Предприятие занимает территорию площадью 6 га.

При условиях ограниченности в Николаевском районе существующих древесных ресурсов основными целями развития лесопромышленного комплекса являются:

-интенсификация лесохозяйственной деятельности с повышением уровня использования ресурсов при соответствующем развитии опережающего лесовосстановления (ежегодный допустимый объём изъятия древесины определяется Лесным регламентом);

-создание условий для реконструкции существующих лесоперерабатывающих производств;

-организация новых деревообрабатывающих предприятий;

-повышение качества переработки древесины, увеличение номенклатуры производимой продукции.

Данные цели направлены в первую очередь на удовлетворение внутренних потребностей Николаевского района и других районов Ульяновской области. При условии достижения соответствующего уровня конкурентоспособности производимой продукции, возможна реализация в другие регионы России.

3.7. Земельный фонд

Общая площадь земель Дубровского сельского поселения составляет 17276 га. Из них:

- Земли Лесного фонда – 10185 га;

-Земли сельскохозяйственного назначения – 6462 га;

-Земли населенных пунктов – 467,7 га (по представленным документам), за исключением посёлка Белое Озеро, границы которого в настоящее время законодательно не определены и не утверждены,

в том числе (см. Таблицу 9);

-Зона производственная – 238 га;

--Земли особо охраняемых территорий и объектов – 116 га;

-Земли, отведённые под захоронения (зона специального назначения) – 4,2 га (смотри Таблицу 10).

Таблица 9

| № п/п | Населенный пункт | По документам, га | По картографическим материалам кадастрового учёта, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Дубровка | 168 | 167,6 |
| 2 | с. Никитино | 70 | 69,8 |
| 3 | с. Мордовский Канадей | 134 | 134,4 |
| 4 | д. Сосновка | 50 | 50,1 |
| 5 | д. Кочетовка | 45,7 | 45,7 |
| 6 | п. Белое Озеро | - | - |
| Всего: | 467,7 | 467,6 |

Земли специального назначения (кладбища)

с учётом проектного увеличения площади

Таблица 10

| №п/п | Наименование населенного пункта | В черте населенного пункта, га | Вне черты населенного пункта, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | С. Никитино | - | 0,9 (сущ) |
| 2 | С. Дубровка | - | 0,9 (сущ); 1,5 (общая проект) |
| 3 | Д. Кочетовка | 0,5 (сущ) |  |
| 4 | С. Мордовский Канадей | 0,9 (сущ) | 0,1 |
| 5 | Д. Сосновка | - | 0,7 (сущ); 1,0 (общая проект) |
| 6 | П. Белое Озеро | 0,2(сущ) - закрытие; | 0,2 (нов.проект) |
|  | Итого: | 1,6 (сущ) | 2,7 (сущ); 3,8 (общая проект) |
|  | Всего: | 5,3 (общая проектируемая) |

3.7.1. Основные технико-экономические показатели по генеральному плану

МО Дубровское сельское поселение

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  | 17276 | 17255,8 |
|  | Общая площадь земель в границах застройки | га | 467,6 | 684,8 |
|  |  | % | 2,7% | 3,97% |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1 | жилая зона | га | 225 | 247 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах (…) | 1,3 | 1,4 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1.1 | зона многоэтажной жилой застройки | га | - | - |
|  |  | % |  |  |
| 1.1.2 | зона жилой застройки средней этажности | га | - | - |
|  |  | % |  |  |
| 1.1.3 | зона малоэтажной жилой застройки постоянного проживания | га | 225 | 247 |
|  |  | % |  |  |
| 1.1.4 | зона индивидуальной жилой застройки сезонного проживания | га | - |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.1.5 | зона временной жилой застройки | га | - |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.1.6 | зона мобильного жилья | га | - |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.1.7 | иные жилые зоны (малоэтажные многоквартирные ж/д) | га | 0,5 | 0,5 |
|  |  | % | 0,003 | 0,0028 |
| 1.2 | административно-деловая зона | га | н.д. | Определяется при разработке генеральных планов населённых пунктов |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.2.1 | зона административно-делового назначения | га | - |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.2.2 | зона социально-бытового назначения | га | - |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.2.3 | зона торгового назначения | га | - |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.2.4 | зона учебно-образовательного назначения | га | н.д. | н.д. |
|  |  | % |  |  |
| 1.2.5 | зона культурно-досугового назначения | га | - | - |
|  |  | % |  |  |
| 1.2.6 | зона спортивного назначения | га | - | - |
|  |  | % |  |  |
| 1.2.7 | зона здравоохранения | га | - | - |
|  |  | % |  |  |
| 1.2.8 | зона соцобеспечения | га | - | - |
|  |  | % |  |  |
| 1.2.9 | зона научно-исследовательского обеспечения | га | - | - |
|  |  | % |  |  |
| 1.2.10 | иные административно-деловые зоны | га | - | - |
|  |  | % |  |  |
| 1.3 | производственная зона | га | 238 | 288 |
|  |  | (…) |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.3.1 | зона промышленности | га | 170 | 170 |
|  |  | % | 71,4% | 71,4% |
| 1.3.2 | зона коммунально-складского назначения | га | 68 | 79,78 |
|  |  | % | 28,6 % | 31,95 % |
| 1.3.3 | иные производственные зоны | га | - | - |
|  |  | % |  |  |
| 1.4 | зона инженерной инфраструктуры | га | н.д. |  |
|  |  | (…) |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.4.1 | энергообеспечения | га | н.д. |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.4.2 | водоснабжения и очистки стоков | га | н.д. |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.4.3 | связи | га | н.д. |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.4.4 | зона технического обслуживания | га | н.д. |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.4.5 | иные зоны инженерной инфраструктуры | га | н.д. |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.5 | зона транспортной инфраструктуры | га | 129,1 | 170 |
|  |  | (…) |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.5.1 | зона внешнего транспорта | га | 120,4 | 160,4 |
|  |  | % | - | - |
| 1.5.2 | зона городского (поселкового) транспорта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.5.3 | зона индивидуального транспорта | га | - | - |
|  |  | % |  |  |
| 1.5.4 | зона улично-дорожной сети | га | - | - |
|  |  | % |  |  |
| 1.5.5 | иные зоны транспортной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | % |  |  |
| 1.6 | рекреационные зоны | га | -. | 82,3 |
|  |  | (…) |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.6.1 | зона мест отдыха общего пользования | га | н.д. | 13,4 |
|  |  | % |  |  |
| 1.6.2 | зона городских (сельских) природных территорий | га | н.д. | - |
|  |  | % |  |  |
| 1.6.3 | иные рекреационные зоны | га | н.д. | - |
|  |  | % |  |  |
| 1.7 | зона сельскохозяйственного использования | га | 6462 | 6362,1 |
|  |  | (…) |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.7.1 | зона сельскохозяйственных угодий | га | - |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.7.2 | зона животноводства | га | - |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.7.3 | иные зоны сельскохозяйственного назначения | га | - |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.8 | земли лесного фонда | га | 10185 | 10075,5 |
|  |  | (…) |  |  |
| 1.9 | зона специального назначения | га | - | - |
|  |  | (…) |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.9.1 | зона ритуального назначения | га | 4,2 | 5,3 |
|  |  | % | 100 % | 100 % |
| 1.9.2 | зона складирования и захоронения отходов | га | н.д. | 0,48 |
|  |  | % |  |  |
| 1.9.3 | иные зоны специального назначения | га | - |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.10 | зона военных объектов и режимных территорий | га | - | - |
|  |  | (…) |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.10.1 | зона оборонного назначения | га | - | - |
|  |  | % |  |  |
| 1.10.2 | зона режимных территорий | га | - | - |
|  |  | % |  |  |
| 1.10.3 | иные зоны военных объектов и режимных территорий | га | - | - |
|  |  | % |  |  |
| 1.11 | зона акваторий | га | 280,0 | 280,0 |
|  |  | (…) |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.11.1 | зона государственных акваторий | га | - | - |
|  |  | % |  |  |
| 1.11.2 | городские (поселковые) акватории | га | - | - |
|  |  | % |  |  |
| 1.11.3 | иные зоны акваторий | га | - | - |
|  |  | % |  |  |
| 1.12 | зона фонда перераспределения городских (сельских) земель | га | н.д. | 29 |
|  |  | (…) |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.12.1 | зона перспективного освоения (по генплану) | га | - | - |
|  |  | % |  |  |
| 1.12.2 | зона размещения объектов рынка недвижимости | га | - | 79 |
|  |  | % |  | 100 % |
| 1.12.3 | зона резервных территорий | га | - | - |
|  |  | % |  |  |
| 1.12.4 | иные зона фонда перераспределения городских (сельских) земель | га | - | - |
|  |  | % |  |  |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 1150 | 1179 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения |  |  |
| 2.2 | Плотность населения | чел. на км2 | 6,67 | 6,6 |
| 2.3 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 2.3.1 | население младше трудоспособного возраста | чел. | 164 | 235 |
|  |  | % | 14% | 20% |
| 2.3.2 | население в трудоспособном возрасте | чел. | 619 | 790 |
|  |  | % | 54% | 67 % |
| 2.3.3 | население старше трудоспособного возраста | чел. | 367 | 153 |
|  |  | % | 32% | 13% |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения Sобщ | м2 / чел. | 28 | 30 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда | Sобщ., м2 | 32 000 | 35300 |
|  |  | кол-во домов | 744 |  |
|  | в т. ч. в общем объеме жилищного фонда по типу застройки |  |  |  |
| 3.2.1 | Индивидуальные жилые дома | Sобщ., м2 | 31300 | 35300 |
|  |  | кол-во домов |  |  |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 100 % | 100 % |
| 3.3 | Общий объем нового жилищного строительства | Sобщ., м2 |  | 9700 |
|  |  | кол-во домов |  | 97 |
|  |  | % от сущ. общ. объема жил. фонда |  | 30,3% |
|  | в т. ч. из общего объема нового жил. строительства по типу застройки |  |  |  |
| 3.3.1 | Индивидуальные жилые дома | Sобщ., м2 |  | 9700 |
|  |  | кол-во домов |  |  |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва | 100 % | 100 % |
| 3.4 | Общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ., м2 |  | 6400 |
|  |  | кол-во домов |  | 128 |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва | 1,76 % | 65 % |
|  | в т. ч. в общем объеме убыли жилищного фонда по типу застройки |  |  |  |
| 3.4.1 | Индивидуальные жилые дома | Sобщ., м2 |  | 6400 |
|  |  | кол-во домов |  |  |
|  |  | % от общ. объема убыли жил. фонда |  | 100 % |
| 3.5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | Sобщ., м2 | 32000 | 25600 |
|  |  | кол-во домов | 744 | 616 |
|  |  | % от общего объема сущ. жил. фонда | 100 % | 80 % |
|  | в т. ч. в сохраняемом жилищном фонде по типу застройки |  |  |  |
| 3.5.1 | Индивидуальные жилые дома | Sобщ., м2 |  |  |
|  |  | кол-во домов |  |  |
|  |  | % от Sобщ. сущ. сохр. жил. фонда | 100 % | 80 % |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения | единицы мощности объектов социальной сферы |  |  |
| 4.1.1 | Общеобразовательные школы | число мест | 555 | 555 |
| 4.1.2 | ДДУ | число мест | 12 | 84 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |
| 4.2.1 | ФАП | объект | 3 | 6 |
| 4.2.2 | Аптека | объект | 3 | 6 |
| 4.3 | Объекты социального обеспечения |  | - |  |
| 4.4 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты | м2 | - | 56 |
| 4.5 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
| 4.5.1 | Библиотека | 4,5 на тыс. человек | 22,236 | 22,236 |
| 4.5.2 | СДК | мест | 330 | 330 |
| 4.6 | Объекты торгового назначения | м2 |  | 330 |
| 4.7 | Объекты общественного питания | посадочные места | н.д. | 7 |
| 4.8 | Организации и учреждения управления | объект | 1 | 1 |
| 4.9 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства | объект | - | - |
| 4.10 | Объекты бытового обслуживания |  | - | - |
| 4.10.1 | КБО | рабочие места | - | 7 |
| 4.11 | Объекты связи | объект | 2 | 2 |
| 4.12 | Объекты специального назначения |  | - | - |
| 4.13 | Отделения банка | 1 сберкасса на 2 тыс. чел. | - | 1 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус | км | 17,2 | 17,2 |
| 5.2 | Протяженность основных улиц и проездов |  | 14,5 | 14,5 |
|  | -всего | км |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - поселковых дорог | км | 14,5 | 44,6 |
|  | - главных улиц | км | - | - |
|  | - основных улиц в жилой застройке | км | - | - |
|  | - второстепенных улиц в жилой застройке | км | - | - |
|  | - проездов | км | - | - |
| 5.3 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | н.д. | - |
| 5.4 | Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах центральных районов поселка | % | - | - |
| 5.5 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | - | - |
| 5.6 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | - | - |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТ-РОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м./в год | н.д. | 66,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м./в год | - | 66,1 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м./в сутки | - |  |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - |  |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м./в год | - | 66,1 |
|  | в т. ч. водозаборов подземных вод | тыс. куб. м./в сутки | - |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | - | 140 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. | - |  |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | 4,9 |  |
| 6.2 | Канализация |  | - |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м./в сутки |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м./в сутки | н.д. |  |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м./в сутки | н.д. |  |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м./в сутки | н.д. |  |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | н.д. |  |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | кВт. ч./в год | - | 1179000 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт. Ч./в год | н.д. |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. Ч./в год | н.д. |  |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. В год | кВт. Ч. |  | 1080 |
|  | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды | кВт. Ч. | Н.д. |  |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок: | МВт | - | - |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км |  |  |
| 6.3.5 | ЛЭП 110 | км | 2,3 |  |
|  | ЛЭП 35 | км | 7,5 |  |
|  | ЛЭП 10 | км | 44,53 |  |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла -всего | Гкал/год | н.д. |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | н.д. |  |
|  | -на производственные нужды | Гкал/год | н.д. |  |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения -всего | Гкал/час | н.д. |  |
|  | в том числе: - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) - районные котельные | Гкал/час Гкал/час | н.д. |  |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - |  |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - |  |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе города | % | - |  |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | тыс. куб. м./год | - | 1268 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м./год | - | 1268 |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м./год | н.д. |  |
| 6.5.3 | Источники подачи газа | млн. куб. м./год | - |  |
| 6.5.4 | Протяженность сетей | км | 4 | 13 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 % | 100% |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 251 | Определить по потребности |

3.8. Состояние социальной инфраструктуры

3.8.1. Анализ современного состояния

Важнейшей задачей формирования полноценной среды обитания сельских поселений является наличие системы обслуживания, при которой население имеет возможность получения практически всего спектра услуг в области образования, здравоохранения, культуры и спорта, торговли и бытового обслуживания.

Здравоохранение. В МО Дубровское сельское поселение по состоянию на 01.01.2009 г. работают 3 фельдшерско-акушерских пункта (с. Дубровка, с. Мордовский канадей, п. Белое Озеро – в санатории «Прибрежный» (в трёх населённых пунктах из шести). В 2008 году в поселении действовало 4 ФАПа.

(Наименования и параметры учреждений здравоохранения МО Дубровское сельское поселение представлены Таблицей 11);

(Перечень учреждений здравоохранения представлен Таблицей 12).

Наименования и параметры учреждений здравоохранения

МО Дубровское сельское поселение

(по состоянию на 01.01.2008 г.)

Таблица 11

| Наименование параметра | Единица измерения | на 01.01.2007 | на 01.01.2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Фельдшерско – Акушерские Пункты (ФАПы) | ед. | 4 | 4 |
| Численность обслуживаемого ФАПами населения | Чел. | 1172 | 1150 |
| Количество ставок медперсонала в ФАПах | ед. | 4,25 | 4 |
| суммарная площадь помещений ФАПов | кв. м. | 166 | 166 |
| Аптеки и аптечные киоски (пункты) | ед. | 4 | 3 |
| Суммарная площадь помещений аптек и аптечных киосков | кв. м. |  |  |
| Детские молочные кухни | ед. |  |  |
| суммарная площадь помещений молочных кухонь | кв. м. |  |  |
| Число случаев заболеваний (по видам заболеваний): |  |  |  |
| СПИДом | ед. | 1 |  |
| наркоманией | ед. |  |  |
| алкоголизмом | ед. | 11 | 12 |
| новообразованиями | ед. | 11 | 15 |
| активным туберкулезом | ед. | 4 |  |
| детским церебральным параличом | ед. |  |  |
| болезнями крови, кроветворных органов | ед. |  | 3 |
| бронхиальной астмой | ед. | 3 | 4 |
| сахарным диабетом | ед. | 9 | 21 |
| эпилепсией и шизофренией | ед. | 3 | 5 |

Медицинские учреждения муниципального образования

Таблица 12

| № п/п | Наименование медицинского учреждения | Год постро-йки | Кол-во посеща-ющих, чел | Кол-во персонала, чел | Населенный пункт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ФАП | 1983 | 5211 | 3 | с. Дубровка |
| 2 | ФАП | 1983 | 1133 | 2 | с. Мордовский Канадей |
| 3 | ФАП (медпункт) | 1991 | 1277 | 2 | п. Белое озеро, санаторий «Прибрежный» |
|  | Итого: |  | 7621 | 7 |  |

Образование. В МО Дубровское сельское поселение имеется 3 школы - 2 основные общеобразовательные (ООШ) в с. Дубровка и в с. Мордовский Канадей и 1 начальная в п. Белое Озеро.

Детский сад имеется только в п. Белое Озеро при начальной школе.

(Местоположение и наполняемость школ приведены в таблице 13).

(Местоположение и наполняемость детских дошкольных учреждений приведены в таблице 14).

Культура. Из объектов культурного назначения в МО Дубровское сельское поселение имеется:

-Центральный  дом  культуры – в с.Дубровка.

В посёлке Белое Озеро имеется библиотека, которая является структурным подразделением МУК «Межпоселенческая библиотека», а в селе Мордовский Канадей и селе Дубровка библиотеки находятся на балансе школ.

(Всего в 3-х населённых пунктах).

Почты и почтовые отделения связи имеются: в с.Дубровка; п. Белое Озеро;

(Всего в 2-х населённых пунктах).

Предприятия торговли. Магазины имеются в:

-с. Дубровка – 3;

-д. Сосновка – 1;

-посёлок Белое озеро – 2;

(Всего 5 магазинов).

Школы  муниципального образования

Таблица 13

| № п/п | Наименование учреждения | Год пост-ройки | Проект-наполняемость, чел | Факти-ческая посещае-мость, чел | Запол-няе-мость, % | Кол-во персо-нала, чел | Населённый пункт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 1 | Основная школа | 1969 | 320 | 49 | 15 | 27 | с. Дубровка |
| 2 | Основная школа | 1953 | 190 | 42 | 22 | 18 | с. Мордовский Канадей |
| 3 | Начальная школа- Детский сад | 1983 | 45 | 20 | 44 | 14 | п. Белое озеро |
|  | Итого: |  | 555 | 111 | 27 | 59 |  |

Детские дошкольные учреждения муниципального образования

Таблица 14

| № п/п | Наименование учреждения | Год пост-ройки | Проектная наполня-емость, чел | Факти-ческая посещае-мость, чел | Запол-няе-мость, % | Кол-во персо-нала, чел | Населенный пунк |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 1 | Детский сад при начальной школе | 1983 | - | 12 |  | 4 | п. Белое Озеро |

3.8.2. Обоснования проектных решений

Здравоохранение

Уровень общей заболеваемости населения по Ульяновской области в целом превышает среднероссийский показатель.

Показатели заболеваемости населения отражают организацию работы амбулаторно-поликлинического учреждений, других лечебных учреждений, обеспечение врачебными кадрами – специалистами, ведущими приём, и уровень доступности медицинской помощи. Один из главных показателей благополучия - демографическая ситуация.

На территории МО Дубровское сельское поселение в настоящее время работает только 3 фельдшерско-акушерских пункта. Однако это компенсируется хорошей транспортной доступностью до районного центра – р.п. Николаевка (в пределах 20-ти минут), а Николаевский район в целом, вполне обеспечен учреждениями здравоохранения. Имеется Центральная районная больница, 2 участковые больницы, 2 врачебные амбулатории, 31 фельдшерско-акушерский пункт.

За последние годы наметилась тенденция по стабилизации лекарственного обеспечения и технической оснащенностью лечебных учреждений. Однако ситуация с обеспечением лекарственными средствами льготных категорий граждан остается острой.

Для совершенствования системы здравоохранения и укрепления ее материальной базы необходимо также обеспечение объектов здравоохранения нормативным инженерным оборудованием, укрепление их материально-технической базы.

Образование

Не смотря на сравнительно благополучное положение в МО Дубровское сельское поселение, проблемой системы образования все же остается ее слабая материально-техническая база, которая не отвечает требованиям современных образовательных технологий. Учебные заведения нуждаются в укреплении учебно-материальной базы. Современной компьютерной техникой школы обеспечены недостаточно.

В связи с тем, что в МО Дубровское сельское поселение нет средних общеобразовательных школ, учащиеся нуждаются в транспорте, обеспечивающем провоз к месту учебы. В значительной степени через систему «школьных автобусов» в поселении такая проблема решается.

Несмотря на то, что идет сокращение численности детей школьного возраста, особенно в сельских населенных пунктах, сеть средних школ (в Николаевском районе в целом) остается сравнительно стабильной.

Для обеспечения процесса непрерывности образования целесообразна организация при базовых школах классов дошкольного образования.

Необходима государственная поддержка общеобразовательных школ, ориентированная преимущественно на модернизацию учебных помещений и оборудования.

В сельской местности наиболее востребована будет подготовка кадров, необходимых в сельском и лесном хозяйстве, что должно обеспечиваться приоритетным восстановлением системы профессионального образования.

Культура

На территории МО Дубровское сельское поселение только одно культурно-досуговое учреждение – Центральный дом культуры в с. Дубровка.

Несмотря на то, что часть библиотек и учреждений культурно-досугового типа в настоящее время оснащаются современной техникой и компьютерами, процент учреждений, затронутых техническим оснащением невелик. Из-за недостатка в финансировании число библиотек сокращается. По причине удорожания книг и отсутствия средств, особенно в сельских библиотеках, сокращается библиотечный фонд.

Сфера культурно-просветительской деятельности нуждается в реформировании и, в дальнейшем, должна идти по следующим направлениям:

- формирование на базе учреждений культуры многофункциональных культурно-досуговых комплексов, предоставляющих услуги развлекательного профиля на коммерческой основе и одновременно обеспечивающих условия для оказания библиотечных услуг, осуществления самодеятельного творчества;

- капитальный ремонт учреждений культуры и укрепление их материально-технической базы (приобретение музыкальных инструментов, техники и пр.);

- восстановление централизованного финансирования системы книгоснабжения сельских библиотек, улучшение качества кинообслуживания населения путем переоснащения киноустановок.

- возрождение традиционных и новых форм художественного самодеятельного творчества, промыслов и ремесел, приобщение к ним молодежи;

В поселении должен быть проведен ряд мероприятий с целью сохранения и развития культурного потенциала сельских поселений, улучшения условий доступа различных групп сельского населения к культурным ценностям и информационным ресурсам, повышения уровня обеспеченности учреждениями культуры за счет недостроенных объектов.

3.8.3. Проектные решения

образование

- Расчётной вместимости школ в МО Дубровское сельское поселение будет достаточно на расчётный период;

- В соответствии с расчётами необходимо запроектировать и построить (либо привести в исходное состояние ранее функционировавшие детские дошкольные учреждения) общей вместимостью 84 места. Ввиду малой наполняемости школ в с. Дубровка и в с. Мордовский Канадей, предлагается рассмотреть возможность на первом этапе организацию при школах дошкольных групп.

- Обеспечить разработку проекта детского дошкольного учреждения на 40 мест в п. Белое Озеро.

- Необходима государственная поддержка общеобразовательных школ, ориентированная преимущественно на модернизацию учебных помещений и оборудования.

- В сельской местности наиболее востребована будет подготовка кадров, необходимых в сельском и лесном хозяйстве, что должно обеспечиваться приоритетным восстановлением системы профессионального образования.

- Проектом предлагается производить текущие и капитальные ремонты зданий, улучшение благоустройства школьных территорий, спортивных залов и спортивных площадок. Необходимо повышение уровня и качества школьного образования, увеличения компьютеризации, введения новых прогрессивных обучающих технологий.

здравоохранение

- В целом структура объектов здравоохранения относится непосредственно к уровню муниципального района.

- Существующие фельдшерско-акушерские пункты (и аптечные пункты в каждом населённом пункте) при транспортной доступности ЦРБ в р.п. Николаевка в пределах 20 мин., представляются достаточными на расчётный период в соответствии с действующими нормативами.

- Необходимо повышать качество медицинского обслуживания на всех уровнях и укрепление её материальной базы в плане лечебно-технического оборудования и медикаментозного обеспечения.

культура

Радиусы обслуживания населения учреждениями и предприятиями культурно-бытового назначения не охватывают все жилые зоны населённых пунктов по пешеходной доступности. Из объектов культурного назначения в МО Дубровское сельское поселение имеется только Центральный дом культуры – в с.Дубровка.

Сфера культурно-просветительской деятельности нуждается в реформировании и, в дальнейшем, должна идти по следующим направлениям:

- Формирование на базе учреждений культуры многофункциональных культурно-досуговых комплексов, предоставляющих услуги развлекательного профиля на коммерческой основе и одновременно обеспечивающих условия для оказания библиотечных услуг, осуществления самодеятельного творчества;

- Капитальный ремонт учреждений культуры и укрепление их материально-технической базы (приобретение музыкальных инструментов, техники и пр.);

- Восстановление централизованного финансирования системы книгоснабжения сельских библиотек, улучшение качества кинообслуживания населения путем переоснащения киноустановок.

- Возрождение традиционных и новых форм художественного самодеятельного творчества, промыслов и ремесел, приобщение к ним молодежи;

- В поселении должен быть проведен ряд мероприятий с целью сохранения и развития культурного потенциала, улучшения условий доступа различных групп сельского населения к культурным ценностям и информационным ресурсам, повышения уровня обеспеченности учреждениями культуры.

- Необходимо создание культурных комплексов повышенной комфортности и модельных библиотек с электронным каталогом, справочными системами, электронными изданиями книг.

На территории поселка Белое Озеро необходимо обеспечить организацию общего центра обслуживания лечащихся и отдыхающих.

торговля и объекты бытового обслуживания

В соответствии с действующими нормативами из расчёта на 1000 человек требуется метров квадратных:

*для магазинов продовольственных товаров – 100 кв.м. (соответственно – 115 кв.м.);

*для магазинов непродовольственных товаров – 200 кв.м (соответственно – 230 кв.м.);

*для предприятий общественного питания – 30 посадочных мест на 1000 жителей (соответственно – 35 посадочных мест)

- Необходимо создавать условия для развития в поселении новых, отвечающих современным требованиям объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания

ТЭП по Генеральному плану развития МО Дубровское сельское поселение

Таблица №**

| Наименование учреждений | Норма на 1 тыс. жителей | Существующ поло-жение кол. факт/ | По расчёту | Принято по проекту | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Детские сады-ясли 75% общего типа (мест) | 73 | 12 | 84 | 84 | Запроектировать, построить |
| Cредние общеобразовательные школы (мест) | 144 | 555 | 166 | 555 | Провести реконструкцию и капит. ремонт существующих учебных заведений |
| Библиотека | 4.5тыс. томов | 22,236 | 5,18 | 22,236 |  |
| Магазины: (м2 торг. площади): а) продовольствен. б) промтоварные | 100 200 | н.д. н.д. | 115 230 |  | По желанию возможных инвесторов. |
| Предприятия общепита (посадочн. мест) | 30 | н.д. | 35 |  | По желанию возм. инвесторов |
| Дом культуры (мест) | 80 | 330 | 92 | 330 | Провести текущий и капитальный ремонт существующих строений |
| Аптека (объект) | по заданию | 3 | 3 | 3 |  |
| Сберкасса (объект) | 1 касса на 2 тыс. | н.д. | 1 |  | По желанию возм. инвесторов |
| Баня (мест) | 5 | н.д. | 6 |  | По заданию администрации |
| Больница (коек) | по заданию |  | - |  |  |
| Поликлиника (посещ./смену) | 26 | н.д. | - |  |  |
| ФАП | объект | 3 | 6 | 6 | Предусмотреть организацию ФАП |
| Гостиница (мест) | 6 | н.д. | 7 |  | Возможно строительство в составе придорожного сервиса |
| КБО (раб мест) | 7 | н.д. | 8 |  | По желанию возм. инвесторов |
| Спортивные открытые комплексы (га) | 0.7 | 1,0. | 0,8 | 1,0 |  |
| Спортивные залы (м2) | 60 | 400 | 69 | 400 |  |
| Бассейн крытый (м2 водного зеркала) | 20 | н.д. | 23 |  | По заданию администрации |
| Рынок (м2 торг. пл.) | 7м2 на 1м2 торг. пл. |  |  |  | По заданию администрации |
| Отделение связи | объект | 2 | 1 | 2 |  |
| Кладбища | 0.24 га | 4,2 | 0,28 | 5,3 | По заданию администрации |

3.9. Существующая транспортная инфраструктура

3.9.1. Анализ современного состояния

Важная планировочная ось Николаевского района - железная дорога «Москва-Самара-Дальний Восток», которая проходит с запада на восток почти параллельно федеральной дороге М-5 «Урал» с северной стороны, затрагивает лишь небольшой северо-восточный участок поселения (протяжённость в границах муниципального образования – 6,3 км.).

Федеральная дорога М-5 «Урал» имеет протяжённость в границах муниципального образования – 5,1 км.

Главной планировочной осью поселения является автодорога по направлению «М-5 «Урал»-посёлок Белое Озеро», которая охватывает значительную часть территории и связывает между собой почти все населённые пункты поселения, а также, через автодорогу М-5 «Урал» - с другими муниципальными образованиями Николаевского района. Она проходит от автодороги федерального значения между с. Дубровка и с. Никитино, вдоль д. Кочетовка и до п. Белое Озеро.

Все населенные пункты МО Дубровское сельское поселение связаны между собой автомобильными дорогами преимущественно с асфальтовым покрытием (см. Таблицу 15).

Внутрипоселковые дороги МО Дубровское сельское поселение

Таблица 15

| Населённый пункт | Наименование показателей | Ед. изм., км. |
| --- | --- | --- |
| с. Дубровка | внутрипоселковые дороги | 2,2 |
| с. Мордовский Канадей | внутрипоселковые дороги | 1,8 |
|  | Межпоселковая дорога Сосновка-Мордовский Канадей | 1,2 |
| д. Сосновка | внутрипоселковые дороги | 1,2 |
| с. Никитино | внутрипоселковые дороги | 1,3 |
|  | Межпоселковая – от остановки «Никитино» до с. Никитино | 1,9 |
| д. Кочетовка | внутрипоселковые дороги | 0,9 |
| п. Белое Озеро | внутрипоселковые дороги | 1,1 |

Южнее автомобильной дороги федерального значения проходит нефтепровод «Дружба» (диаметр сечения трубы составляет 1220 мм. Параллельно нефтепроводу «Дружба» проходит ветка нефтепродуктопровода.

(Перечень автомобильных дорог, расположенных на территории МО Дубровское сельское поселение, находящихся в собственности Ульяновской области, представлен в таблице 16);

# (Перечень основных мостовых сооружений дорог общего пользования представлен в таблице 17).

(Транспортная доступность населённых пунктов до административного центра МО Дубровское сельское поселение и административного центра МО «Николаевский район» приведена в таблице 18).

# Перечень автомобильных дорог, расположенных на территории

# МО Дубровское сельское поселение,

# находящихся в собственности Ульяновской области

Таблица 16

| № п/п | Значение дороги | Наименование дороги | Протяжённость по типам покрытия, км |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общая | асфальто бетон | щебень | грунт |
| 1 | межмуниципальное | М-5 «Урал»-Белое Озеро | 14,13 | 14,13 | - | - |
| 2 | межмуниципальное | М-5 «Урал»-Белое Озеро-Дубровка-Сосновка | 7,6 | 2,475 | 5,125 | - |
|  |  | Итого: | 21,73 | 16,605 | 5,125 | - |

# Перечень основных мостовых сооружений автомобильных дорог общего пользования,

# расположенных на территории МО Дубровское сельское поселение

Таблица 17

| № | Наименование дороги | Ближайший населённый пункт | Пересекаемое препятствие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | М-5 «Урал» | с. Никитино | р. Канадейка |
| 2 | М-5 «Урал» | с. Никитино | р. Зрзалей |
| 3 | Дубровка-Сосновка | с. Дубровка | ручей |
| 4 | Дубровка-Сосновка | д. Сосновка | ручей |
| 5 | Мордовский Канадей-Сосновка | с. Мордовский Канадей-д. Сосновка (на границе) | р. Канадейка |
| 6 | Урал-Дубровка-Никитино | с. Никитин | р. Эрзалей |
| 7 | Урал-Кочетовка-Белое Озеро | д. Кочетовка | ручей |
| 8 | Кочетовка-Губашево | д. Кочетовка | р. Эрзалей |

Транспортная доступность населенных пунктов до административного центра

МО Дубровское сельское поселение и административного центра

МО «Николаевский район»

Таблица 18

| № п/п | Населенный пункт | До административного центра поселения | До районного центра |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | расстояние, (км) | время, (мин.) | расстояние, (км) | время (мин.) |
| 1 | с. Дубровка | 0 | 0 | 12,3 | 19 |
| 2 | д. Кочетовка | 3,5 | 6 | 13,7 | 21 |
| 3 | с. Мордовский Канадей | 6,2 | 9 | 20,1 | 30 |
| 4 | с. Никитино | 2,8 | 4 | 10,9 | 16 |
| 5 | д. Сосновка | 5,1 | 8 | 19 | 28 |
| 6 | п. Белое Озеро | 10,0 | 15 | 20,3 | 31 |

3.9.2. Обоснования проектных решений

Ключевым показателем уровня жизни населения является развитие и улучшение состояния дорог. В течение 2000-2004 годов состояние сети автодорог общего пользования в поселении оценивалось как удовлетворительное. Однако, с 2005 года, после отмены в Российской Федерации дорожных фондов, финансирование дорожного хозяйства резко сократилось. В связи с этим, уже в 2007 году доля муниципальных дорог, не отвечающим всем требованиям к качеству, составила 80%.

В России появились существенные ограничения роста экономики, обусловленные недостаточным развитием транспортной системы. Сегодняшние объемные и качественные характеристики транспорта, особенно его инфраструктуры, не позволяют в полной мере и эффективно решать задачи растущей экономики.

22 ноября 2008 г. распоряжением Правительства № 1734-р была утверждена Транспортная Стратегия Российской Федерации до 2030 года.

17 июня 2008 г распоряжением Правительства Российской Федерации № 877-р была утверждена Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до2030 года.

Задачи развития транспортного комплекса в зависимости от конкретных условий социально-экономического развития регионов имеют свою специфику, направленность и приоритеты, которые учитываются при разработке приоритетов государственной транспортной политики.

Развитие субъектов Российской Федерации, расположенных в Центре, на Северо-Западе, в Среднем Поволжье и на Урале, с наибольшим промышленным потенциалом и высокой плотностью населения будет ориентировано на рост инновационной экономики и потребительского сектора. При этом необходимо будет обеспечить повышение качества, надежности, ритмичности, повсеместную доступность обслуживания, мобильность, полное удовлетворение потребностей в транспортных услугах.

Приоритетное развитие получат пассажирский и грузовой автомобильный транспорт, системы высокоскоростных перевозок людей и товаров, сектор комплексного транспортно -логистического обслуживания. Развитие транспортной инфраструктуры в этих регионах будет направлено на повышение пропускной способности и технических характеристик транспортной сети всех видов транспорта, строительство обходов крупных городов и хордовых транспортных коммуникаций, новых скоростных железных дорог, автомагистралей, в том числе платных, создание интегрированной сети транспортно - логистических комплексов.

Стратегией предусматривается до 2030 года общее уплотнение сети автомобильных дорог в России более чем в два раза, увеличение грузовых перевозок на железнодорожном транспорте в 1,6 раза к уровню 2007 года, пассажирских в 1,33 раза, строительство и реконструкция 10 тыс. км региональных дорог с софинансированием из федерального бюджета, обеспечение подъездами с твердым покрытием 3,3 тыс. сельских населенных пунктов (все поселения, имеющие численность постоянного населения более 125 человек и отсутствие круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования по кратчайшему расстоянию не более 5 км);

Предусматривается выполнение мероприятий по развитию объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, обеспечивающих функционирование пассажирского комплекса (в первую очередь вокзалов и железнодорожных станций), в целях обеспечения качественной подготовки составов, безопасности движения пассажирских перевозок и высокого уровня комфорта и сервиса. Эти работы должны выполняться в рамках разработки генеральных схем развития пассажирских комплексов крупных транспортных узлов.

Задачами в области развития сети автомобильных дорог являются:

-создание системы автомагистралей и скоростных дорог, в первую очередь по направлениям международных транспортных коридоров;

-строительство новых и реконструкция существующих автомобильных дорог для увеличения пропускной способности дорожной сети с учетом прогнозируемой интенсивности движения транспортных потоков;

-устранение "узких мест" на сети автомобильных дорог федерального значения за счет проведения реконструкции искусственных сооружений, строительства развязок в разных уровнях, ликвидации грунтовых разрывов и переходного типа покрытия;

-включение в сеть автодорог федерального значения новых маршрутов с расширением при необходимости их состава за счет автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения;

-создание дорожной сети для обеспечения развития потенциальных точек экономического роста, включая комплексное освоение новых территорий и разработку месторождений полезных ископаемых.

В области автомобильного транспорта необходимо осуществить меры по развитию инфраструктуры для пассажирских перевозок, включая создание высокоскоростных сообщений.

Размещение и обустройство объектов инфраструктуры пассажирского транспорта общего пользования (конечные и промежуточные остановочные пункты, автостанции, автовокзалы, пересадочные узлы, выделенные полосы и улицы для движения маршрутного транспорта и др.) должны иметь преимущество при решении вопросов землепользования, необходимо обеспечить приоритетное развитие автомобильного транспорта общего пользования, располагающего современной производственно-технической базой и оптимальной структурой парка автотранспортных средств с учетом увеличения его доли в выполняемых перевозках.

Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения будет осуществляться по следующим направлениям:

-создание подъездов к населенным пунктам, обеспечивающих круглогодичное и независящее от погодно-климатических условий автобусное движение;

-совершенствование маршрутной сети пассажирского автомобильного транспорта общего пользования и ее обустройство, направленное на обеспечение удобства для населения на основе внедрения стандартов качества;

Предусматривается также строительство грузовых терминалов и транспортно-логистических центров, станций технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств, паркингов, а также кемпингов и гостиниц в придорожной зоне.

Предусматривается формирование трехуровневой сети аэродромов по видам обслуживаемых линий, включающей в себя аэродромы федерального, регионального и местного значения.

(На территории МО «Николаевский район» Схемой предлагается резервирование территории около 23 га под взлетно-посадочную полосу для маломоторной авиации (для возможных нужд МЧС, медицины и др.)).

Развитие транспорта в Приволжском федеральном округе будет определяться, с одной стороны, развитием его экономики - реализацией промышленного и сельскохозяйственного потенциала регионов, ростом потребительского сектора, с другой стороны, повышением значения транспортной системы округа для осуществления перевозок в межрегиональном, внешнеторговом и транзитном сообщениях.

Выгодное транспортно-географическое положение округа на пересечении 2 евро-азиатских транспортных направлений Север - Юг и Восток - Запад оказывает исключительно благоприятное влияние на формирование его производственного комплекса и торговли.

Приоритетными направлениями развития транспорта в Приволжском федеральном округе являются создание скоростных железнодорожных направлений, повышение пропускной способности основных магистральных направлений транспортной сети, включая железнодорожную инфраструктуру, автомобильные дороги федерального и регионального значения, а также создание интегрированной сети транспортно - логистических комплексов.

Создание высокоскоростных магистралей требует разработки и принятия новой нормативно-технической и правовой базы. При этом основополагающим должен стать разрабатываемый в настоящее время технический регламент "О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта".

В Поволжье преимущественное развитие получит местная автодорожная сеть с твердым покрытием, которая в перспективе должна соединить все населенные пункты

Через МО «Николаевский район» Ульяновской области проходят важные транспортные магистрали (основные планировочные оси области и района) – железная дорога «Москва-Рязань–Самара» и Федеральная автомобильная трасса М-5 "Урал" (Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск).

Железные дороги.

Важная планировочная ось Николаевского района - железная дорога «Москва-Самара-Дальний Восток», которая проходит с запада на восток почти параллельно федеральной дороге М-5 «Урал» с северной стороны, затрагивает лишь небольшой северо-восточный участок поселения (протяжённость в границах муниципального образования – 6,3 км.). В границах поселения располагается одна пассажирская платформа – Каранголь.

В 2016-2030 годах одним из основных направлений развития транспортной инфраструктуры железнодорожного транспорта в округе станет организация скоростного движения (140-160 км/ч) по направлению «Самара–Пенза». К первоочередным направлениям курсирования пассажирских 2-этажных вагонов относится направление «Москва-Рязань-Самара».

Автомобильные дороги.

Большинство автомобильных дорог Николаевского района, в том числе и дороги МО Дубровское сельское поселение находятся в неудовлетворительном эксплуатационном состоянии. Это создаёт ситуации повышенной аварийной опасности.

Общая протяжённость дорог на территории МО Дубровское сельское поселение составляет – 49,4 км. Плотность дорог составляет – 28,5 км. на 100 кв.км.

Существующая сеть дорог обеспечивает потребности поселения.

Необходимо лишь поддержание их в надлежащем состоянии.

Строительство новых дорог и реконструкция в части финансирования относится, в основном, к компетенции области и района.

В соответствии с «Комплексной программой социально-экономического развития муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области на 2009-2012 годы» был утверждён перечень муниципальных дорог, подлежащих ремонту за намеченный период в муниципальных образованиях района.

До 2015 года основными направлениями развития транспортной инфраструктуры в Приволжском федеральном округе предусматривается строительство и реконструкция на территории округа участков автомобильной дороги М-5 "Урал" («Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск») с учётом обустройства всех транспортных развязок с дорогами районного значения, примыкающих и пересекающих трассу. Схемой территориального планирования Николаевского района определены данные участки в границах территории района. На территории МО Дубровское сельское поселение это участок примыкания дороги, которая проходит по направлению «Белое Озеро-Кочетовка-Никитино-Дубровка-М-5 «Урал».

Финансирование обустройства развязок и примыканий может осуществляться за счет средств Федерального бюджета в случае включения этих работ в соответствующую программу, либо на условиях софинансирования, либо за счет областного и районного бюджетов по схемам, предлагаемым Транспортной Стратегией Российской Федерации до 2030 года.

Мостовые сооружения. В 2009 году был реконструирован мост автомобильной дороги областного значения «Бестужевка-Барыш-Николаевка-Павловка» в р.п. Николаевка. Остальные мостовые сооружения автомобильных дорог общего пользования Николаевского района находятся в неудовлетворительном состоянии.

Кроме того, учитывая, что территория МО Дубровское сельское поселение имеет очень живописный ландшафт и рельеф, покрыта очень развитой сетью различных извилистых рек, речек, ручьёв, а также оврагами и оползнями, имеется большое количество второстепенных мостовых сооружений, которые также находятся в крайне неудовлетворительном состоянии.

В первую очередь необходимо разработать программу по восстановлению разрушенных и реконструкции существующих основных и второстепенных мостовых сооружений.

Объекты придорожного сервиса.

В 2006 году Правительством Ульяновской области была утверждена «Программа развития объектов придорожного сервиса на федеральных и региональных автомобильных дорогах общего пользования Ульяновской области на 2006-2010 годы». Целями и задачами Программы являются «развитие предпринимательской деятельности в сфере придорожного сервиса, повышение уровня обслуживания участников дорожного движения, создание комфортных условий для пользователей автомобильных дорог в Ульяновской области, создание новых рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в областной и местные бюджеты».

Исходя из наличия действующих, строящихся и проектируемых объектов придорожного сервиса на период 2006 года, а также исходя их предложений органов местного самоуправления муниципальных районов области (и Николаевского района в том числе) «Программой» были разработаны схемы размещения объектов придорожного сервиса.

Анализ состояния придорожного сервиса, проведённый при разработке «Программы развития объектов придорожного сервиса на федеральных и региональных автомобильных дорогах общего пользования Ульяновской области на 2006-2010 годы» выявил, что структура существующего придорожного сервиса на территории Николаевского района и Дубровского сельского поселения, в частности, не соответствует действующим нормативам. «Программой» на территории Николаевского района предусматривается строительство ряда автозаправочных и автогазозаправочных станций, пунктов технического обслуживания, кафе, магазинов, гостиниц и других предприятий придорожного сервиса.

Благоприятные перспективы имеет возможная организация компактного автомобильного сервиса (автостоянка, СТО, автомойка) в проектируемой коммунальной зоне (северо-западная часть посёлка Белое Озеро). Благоустроенная автостоянка с твёрдым покрытием, с системой сбора ливневых вод, с локальными очистными сооружениями, не только позволит решить часть проблем хранения автотранспорта, но и уменьшит давление на экологическое состояние. Смело можно прогнозировать, что данный проект может заинтересовать инвесторов.

Комплекс придорожного сервиса может быть размещён на резервируемой для этих целей площадке вдоль автодороги федерального значения М-5 «Урал».

В настоящее время автомобильный транспорт в России бурно развивается. Происходит значительное увеличение грузовых и пассажирских транспортных потоков.

«Схемой» предлагается резервировать территории в районе общей площадью около 290 га. для удовлетворения возможной потребности в размещении объектов придорожного сервиса в период до 2030 года, а на территории Дубровского сельского поселения общей площадью около 50 га.

Концепция развития придорожного сервиса предусматривает создание многофункциональных современных комплексов, обеспечивающих потребности в качественном обслуживании водителей, пассажиров и непосредственно автотранспорта.

Размещаемые комплексы должны соответствовать современным требованиям, предъявляемым к архитектуре и дизайну объектов, расположенных вдоль федеральной автотрассы М-5 «Урал», иметь яркий, выразительный и опознаваемый архитектурный облик с активным цветовым и световым оформлением.

3.9.3. Проектные решения

- Обеспечить строительство дороги с асфальтовым покрытием «Мордовский Канадей-М-5 «Урал» (часть дороги проходит по территории Пензенской области.

- Осуществлять ремонт и реконструкции существующих дорог.

- В 2016-2030 годах одним из основных направлений развития транспортной инфраструктуры железнодорожного транспорта в округе станет организация скоростного движения (140-160 км/ч) по направлению «Самара-Пенза». К первоочередным направлениям курсирования пассажирских 2-этажных вагонов относится направление «Москва-Рязань-Самара».

- До 2015 года основными направлениями развития транспортной инфраструктуры в Приволжском федеральном округе предусматривается строительство и реконструкция на территории округа участков автомобильной дороги  М-5 "Урал" («Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск») с учётом обустройства всех транспортных развязок с дорогами районного значения, примыкающих и пересекающих трассу. Схемой территориального планирования Николаевского района определены данные участки в границах территории района. На территории МО Дубровское сельское поселение это участок примыкания дороги, которая проходит по направлению «Белое Озеро-Кочетовка-Никитино-Дубровка-М-5 «Урал». Финансирование обустройства развязок и примыканий может осуществляться за счет средств Федерального бюджета в случае включения этих работ в соответствующую программу, либо на условиях софинансирования, либо за счет областного и районного бюджетов по схемам, предлагаемым Транспортной Стратегией Российской Федерации до 2030 года.

- Мостовые сооружения.

- Благоприятные перспективы имеет возможная организация компактного автомобильного сервиса (автостоянка, СТО, автомойка) в проектируемой коммунальной зоне (северо-западная часть посёлка Белое Озеро). Благоустроенная автостоянка с твёрдым покрытием, с системой сбора ливневых вод, с локальными очистными сооружениями, не только позволит решить часть проблем хранения автотранспорта, но и уменьшит давление на экологическое состояние. Смело можно прогнозировать, что данный проект может заинтересовать инвесторов.

- Комплекс придорожного сервиса может быть размещён на резервируемой для этих целей площадке вдоль автодороги федерального значения М-5 «Урал» (общей площадью около 50 га).

- Необходимо разработать программу по восстановлению разрушенных и реконструкции существующих основных и второстепенных мостовых сооружений

3.10. Состояние инженерной инфраструктуры

3.10.1. Водоснабжение и водоотведение

3.10.1.1. Анализ современного состояния

Централизованное водоснабжение. В МО Дубровское сельское поселение для водоснабжения используются артезианские скважины и каптажированные родники.

Сёла Никитино, Сосновка, Мордовский Канадей обеспечиваются водой из каптированных родников, которые находятся на склонах оврагов.

Границы зон санитарной охраны для источников хозяйственно-питьевого водоснабжения не установлены, они фактически удалены от с. Никитино и с. Сосновка более чем на 400 м. В с. Мордовский Канадей каптаж находится вниз по потоку грунтовых вод в 200-х метрах от школы.

Размер зон строгого режима источников 50х50 м., территории не огорожены, отвод паводковых вод за пределы зон санитарной охраны не организован. Для производственной и хозяйственной деятельности зоны первого пояса источников не используются.

Водонапорные башни в удовлетворительном техническом состоянии, не протекают, оборудованы крышками, водопереливными трубами. Границы зон 2 пояса не установлены.

Техническое состояние водопроводных сетей аварийное. Качество воды на её микробиологическую безопасность и органолептическую пригодность не исследовалось.

Протяжённость сетей водопровода составляет:

-с. Никитино – 2,0 км (группа санитарной надёжности – 2);

-с. Мордовский Канадей – 1,4 км (группа надёжности – 2);

-с Сосновка – 1,5 км (группа санитарной надёжности -2).

Посёлок Белое Озеро.

Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение посёлка осуществляется из четырёх водоисточников: каптированного естественного родника и четырёх артезианских скважин.

Родник «Гремячий ключ» является основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения  посёлка Белое Озеро. Родник расположен в 4,5 км от поселка, в лесном массиве. Дебит родника составляет 90 куб/м в час или 2160 куб/м в сутки.

Каптаж источника представляет собой колодец, оборудованный бетонными кольцами диаметром 1,2 м и общей высотой 3 м. Вокруг колец имеется гравийная засыпка; оборудовано съемное надкаптажное сооружение – железная будка площадью 3,5х3,5 м, высотой 2,4 м. В каптажную камеру вода поступает через дно. На высоте около 0,4 м находится железная труба диаметром 75 мм, по которой вода самотёком поступает в два накопительных резервуара, изготовленных из стали марки СТ-3. Трубопровод от источника до резервуара протяженностью 25 м, проходящий над поверхностью земли, не утеплен. Рядом с резервуарами находится насосная станция производительностью 32 куб/м в час. Вода из водозабора по водоводу протяженностью 4,5 км, проложенного в две нитки, подается на водонапорную башню объемом 80 кб/м, принадлежащую санаторию «Прибрежный». Из башни вода поступает к водопотребителям: санаторий «Прибежный»; детский санаторий «Белое Озеро»; ДОЛ «Орлёнок», «Светлячок», «Космос», «Жемчужина» и другие базы отдыха, а также в жилой поселок Белое Озеро. Общая протяженность водопроводных сетей посёлка составляет 8,5 км, из которых на жилой поселок отходит ветка длиной всего 300м. Здесь установлена одна водозаборная колонка, радиус ее обслуживания значительно превышает норму (200 м).

Детальный химический анализ воды родника, выполненный в лаборатории Испытательного центра природных лечебных ресурсов РНЦВМиК показал, что эта вода относится к питьевым водам высокого качества (Руководство по контролю качества питьевой воды, ВОЗ, Женева, 1994 г.). Она имеет весьма малую минерализацию – 128 мг/куб.дм., сульфатно-гидрокарбонатный кальциево-магниевый состав с очень незначительным содержанием хлоридов натрия. Вода мягкая, жёсткость её по Ca+Mg составляет 1,2 мг-экв/куб.дм. при допустимом значении 7,0 мг-экв/куб.дм. Органолептические свойства благоприятные – вода прозрачная, бесцветная, без запаха, без осадка, приятная на вкус. По всем показателям вод родника может быть отнесена к категории минеральных природных столовых (Методические указания № 2000/34, Минздрав России). На базе этой воды Российским научным центром восстановительной медицины и курортологии была рекомендована организация промышленного розлива. Кроме того, благодаря малой минерализации (<200 мг/куб.дм.) и очень низкому содержанию хлоридов натрия (C1 <7 мг/куб.дм., Na <4 мг/куб.дм.) вода родника может также использоваться в санаториях при организации лечебного питания, требующего ограниченного употребления поваренной соли. Однако эффективность лечебного применения воды требует экспериментального подтверждения на практике. А пока вода родника «Гремячий ключ» остаётся главным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения большинства здравниц посёлка (санаторий «Прибрежный», детский санаторий «Белое Озеро», детский оздоровительный лагерь «Орлёнок», детский оздоровительный лагерь «Светлячок», детский оздоровительный лагерь «Космос», база отдых «Телеком», база отдыха «Ульяновскмебель», санаторий «Жемчужина») в связи с чем рассматривается как пресный водозабор. Однако в настоящее время каптаж родника находится в неудовлетворительном состоянии.

-База отдыха «Прибой» - водоснабжение осуществляется из собственной артезианской скважины (№301), расположенной в 150 м. от базы в лесном массиве;

-Детский оздоровительный лагерь «Чайка» - водоснабжение осуществляется от 2-х артезианских скважин, размещённых на территории лагеря;

-Детский оздоровительный лагерь «Родник» - водоснабжение осуществляется от собственного источника водоснабжения – артезианской скважины, расположенного в 150 м. от застройки лагеря;

-Детские оздоровительные лагеря «Солнечный» и «Спутник» не имеют централизованного водоснабжения, не обеспечены проточной питьевой водой и являются объектами повышенного эпидемиологического риска.

с. Дубровка. В административном центре поселения полностью выведена из рабочего состояния система централизованного водоснабжения (артезианская скважина, водонапорная башня, линия водопроводов). Население пользуется водой из колодцев.

По данным Роспотребнадзора состояние водопроводов в целом по Николаевскому району ежегодно ухудшается, сказывается сверхнормативный амортизационный износ и отсутствие строительства новых объектов. На водопроводах водонапорные башни проржавели, протекают, течи не устраняются из-за  полной изношенности металла. Из-за сверхнормативного износа и недостаточности профилактических работ в негодность приходят водопроводные сети и водораспределительные колонки.

(Реестр источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории МО Дубровское сельское поселение (на 01.01.2010 г.) см. Таблицу 19);

(Реестр имущественного комплекса, технический аудит, потребность в воде системы водоснабжения МО Дубровское сельское поселение см. Таблицу 20).

Реестр источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения

на территории МО Дубровское сельское поселение (на 01.01.2010 г.)

Таблица 19

| № п/п | Населенный пункт | № подземного источника водоснабжения источника | Не отвечает санитарным требованиям | Группа санитарной надежности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во | Причина | 1 гр | 2гр | 3 гр |
| 1. | с. Никитино | Каптажированный родник |  |  |  | 1 |  |
| 2. | с. Мордовский Канадей | Каптажированный родник | 1 | Наземная часть каптажа дощатая, пол не имеет твердого покрытия, люк в камеру не герметичный |  |  | I |
| 3. | д. Сосновка | Каптажированный родник |  |  |  | 1 |  |

Реестр имущественного комплекса, технический аудит, потребность в воде системы водоснабжения

МО Дубровское сельское поселение

Таблица 20

| Наименовании объекта | Место расположения объекта | Характеристика | Количество потребителей в том числе | Собственник объекта | Предприятия, эксплуатирующие и обслуживающие объекты | Потребность в воде, тыс.м3 | Балансовая стоимость | Остаточная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сети | оборудование | Юридические лица | Наделе-ние |  |  |  |  |  |
|  |  | Протяжен-ность, км | материал | Диаметр, мм | Срок ввода в эксплуатацию | % износа | Ветхие, км | Насосные скважины, артезианские скважины | Другое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | магистральная | внутрипоселковая |  |  |  |  |  | Количество, шт. | Перечень установленных агрегатов | Срок ввода в эксплуатацию | % износа | Количество уличных водозаборов | В том числе нуждающихся в замене | перечень | Срок ввода в эксплуатацию | % износа |  | абонентов | человек |  |  |  |  |  |
| водопровод | Соснов-ка | 1,45 |  | 1,45 | сталь | 76 | 1980 | 100 |  | 1арт.скважина,1-нас. ст. | Соснов-ка | 1980 | 100 | 8 | 6 | - | 1980 | 75 |  | 43 | 93 | Дубровс-кое с.п. | МП «Ремтех-сервис» |  | 130т532р |  |
|  | Морд. Канадей | 1,35 |  | 1,35 | сталь | 76 | 1980 | 1000 |  | 1скваж. насосня станция | - | 1980 | 75 | 6 | 6 | - | 1980 | 100 |  | 52 | 181 | Дубровс-кое с.п | МП «Ремтехсервис» |  | 65тыс260руб |  |
|  | Никити-но | 2 |  | 2 | чугун | 76 | 1980 | 100 |  | 1-арт.скважина | - | 1979 | 100 | 6 | 6 | - | 1979 | 100 |  | 25 | 46 | Дубровс-кое с.п | МП «Ремтехсервис» |  | 790т713руб |  |

Нецентрализованное водоснабжение. В МО Дубровское сельское поселение значительная часть населения для питьевого и хозяйственного водопотребления использует родники и колодцы.

В 2008 г. в результате плановых проверок Роспотребнадзора в МО установлено, что общественные родники и колодцы в поселении не отвечают требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников». Текущий ремонт нецентрализованных источников водоснабжения не проводится, наземные части деревянных конструкций родников и колодцев сгнили, через щели в срубах в каптажи и колодцы попадают поверхностные воды, что приводит к увеличению риска загрязнения и колодцы попадают поверхностные воды, что приводит к увеличению риска загрязнения и инфицирования питьевой воды.

Причинами неудовлетворительного качества питьевой воды из нецентрализованных источников являются слабая защищенность водоносных горизонтов от загрязнения с поверхности территорий, недостаточная работа служб эксплуатации и отсутствие своевременного технического ремонта, очистки и дезинфекции колодцев.

Канализование. В настоящее время системы очистки сточных вод на территории МО Дубровское сельское поселение практически отсутствуют.

Не проводится очистка не только канализационных, но и животноводческих стоков. В подавляющем числе случаев удаление сточных вод происходит в придомовые выгребные ямы. Вывоз нечистот производится специальным автотранспортом на места, удаленные от жилой застройки. Места складирования бытовых стоков повсеместно не оборудованы, что приводит к усугублению экологических проблем.

Частично обеспечен централизованным сбором и очисткой сточных вод лечебно-оздоровительная зона посёлка Белое Озеро - станция биологической очистки санатория «Прибрежный». В учреждениях отдыха канализация местная, выгребная, стоки ассенизационным транспортом вывозятся на очистные сооружения санатория «Прибрежный» или на свалку.

Сам посёлок Белое Озеро не имеет центральной канализации, сбор жидких нечистот и отходов организован в неблагоустроенные дворовые помойки и туалеты.

3.10.1.2. Обоснование проектных решений

Реформа систем водоснабжения и водоотведения относится к одной из трех отраслей хозяйства страны (наряду с энергетикой и транспортом), затрагивающих интересы каждого гражданина. Это интересы жизнеобеспечения, здоровья, безопасности, уровня и качества жизни.

Важной ступенью реформирования должна стать всеобъемлющая система учета потребляемой и сбрасываемой воды, причем как во всех системах в целом, так и у каждого потребителя. Очевидно, что повсеместная установка водомеров приведет к снижению потребления воды, что повлечет за собой уменьшение неучтенных расходов воды и потерь при транспортировке, а также заставит компании, эксплуатирующие водопроводные и канализационные сети, провести ряд мероприятий, которые уменьшат утечки в системах водоснабжения и исключат попадание поверхностных стоков в бытовую канализацию, что в свою очередь приведет к нормализации работы очистных сооружений.

Данные мероприятия, в конечном счете, приведут к повышению качества водоснабжения и снижению водопотребления, что позволит улучшить условия жизни населения и экономически обоснованно проводить тарифную политику.

3.10.1.3. Проектные решения

В первую очередь необходимо:

- Провести объективную инвентаризацию потребителей воды в муниципальном образовании;

- Внести предложения в Региональную программу «Чистая вода» для включения в нее ремонт систем водоснабжения, не отвечающим требованиям санитарной безопасности.

- Оформить в соответствующем порядке все источники водоснабжения и резервируемые территории для их развития, оборудовать охранные зоны;

- Восстановить систему централизованного водоснабжения в с. Дубровка;

- Разработать и выполнить мероприятия по обеспечению жителей д. Кочетовка централизованным водоснабжением;

- Обеспечить разработку проектов и реализации зон санитарной охраны источников водоснабжения;

- Обеспечить устройство систем современного обеззараживания воды перед подачей её потребителю;

- Обеспечить проведение необходимых работ по выявлению дополнительных, качественных источников водоснабжения;

- Обеспечить проектирование и строительство канализационных сетей и очистных сооружений канализации, в первую очередь в п. Белое Озеро (обеспечить строительство системы очистных сооружений в северной части п. Белое Озеро);

- Ежегодно планировать в бюджет поселения средства на ремонт объектов централизованного и нецентрализованного водоснабжения;

- Обеспечить производственный лабораторный контроль за качеством воды в системах централизованного и нецентрализованного водоснабжения населенных пунктов в полном объеме;

- Повысить качество обслуживания водопроводных сооружений;

- Благоустроить каптаж «Гремячий ключ» - реконструировать каптажную камеру для устранения утечек воды, оборудовать внутреннею часть каптажа кольцами из антикоррозийного материала. Заменить проржавевшие трубы, идущие от родника к накопительным резервуарам, сделать для этих труб утеплённые укрытия;

- Обязать собственников водоисточников разработать проекты зон санитарной охраны водоисточников, обеспечить охрану водоисточников, разработать мероприятия на территориях зон санитарной охраны водоисточников;

- Владельцам водоисточников обеспечить осуществление систематического контроля за качеством воды (химическим составом и санитарно-бактериологическим состоянием) всех пресных водозаборов. Разработать программы производственного контроля в соответствии с действующим законодательством;

- Во всех учреждениях отдыха, а также в п. Белое Озеро ликвидировать старые надворные туалеты, в первую очередь туалеты, не оборудованные водонепроницаемыми выгребными ямами. Не допускать строительство объектов без решения вопроса о полной биологической очистке хозяйственно-бытовых стоков;

- Заменить местные канализации учреждений отдыха на канализационные коллекторы, врезав их в коллектор санатория «Прибрежный»;

- Решить вопрос с местом утилизации жидких стоков по согласованию с надзорными органами.

В целях обеспечения населения качественной питьевой водой необходимо:

1..Определение границ ЗСО источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, а также составляющих их поясов;

2..Оформить в соответствующем порядке все источники водоснабжения и резервируемые территории для их развития, оборудовать охранные зоны.

3.10.2. Энергоснабжение

3.10.2.1. Анализ современного состояния

Энергосистема МО Дубровское сельское поселение обеспечивается сетями ОАО «Волжская МРК»-«Южные электрические сети». Крупных электроподстанций и распределительных сооружений на территории поселения нет. Система электроснабжения имеет разветвлённую структуру, охватывающую все населённые пункты и объекты, нуждающиеся в электроснабжении.

По территории МО Дубровское сельское поселение проходят высоковольтные линии электропередач:

-ЛЭП 10 кВ;

-ЛЭП 35 кВ;

-ЛЭП 110 кВ.

Высоковольтная линия электропередач ЛЭП 110 кВ проходит транзитом в северной части поселения, не пересекая населённые пункты.

Значительная часть объектов электроснабжения (трансформаторные подстанции, линии электропередач) находятся в неудовлетворительном состоянии.

3.10.2.2. Обоснования проектных решений

На территории МО Дубровское сельское поселение не имеется крупных распределительных подстанций.

Проектной организации не удалось получить данные о мощности существующих распределительных сетей и наличии резервов, так как эти сведения составляют коммерческую тайну предприятия. Вместе с тем, по заверению руководства ОАО «Волжская МРК» - «Южные электрические сети» существующих мощностей достаточно для увеличения при необходимости в 1,5 раза от современного потребления бытовых потребителей. Возможность появления резервных мощностей объясняется крупным сокращением энергопотребления сельскохозяйственными предприятиями.

Возможность энергообеспечения предполагаемых для строительства новых сельскохозяйственных и других предприятий может быть рассмотрена при условии заявления потребностей в энергообеспечении и конкретного места размещения нового производства. Вместе с тем наличие на территории Николаевского района мощной распределительной и транзитной систем энергоснабжения даёт основание полагать, что энергообеспечение предполагаемых для размещения на территории МО Дубровское сельское поселение новых производственных мощностей принципиально может быть обеспечено.

Вызывает озабоченность состояние отдельных элементов системы энергообеспечения, трансформаторных подстанций и линий электропередач.

Необходимо обеспечивать проведение соответствующих работ по поддержанию существующей системы энергообеспечения в работоспособном состоянии.

Территорию проектирования пересекают линии электропередач.

Согласно «Правилам устройства электроустановок (ПУЭ) предусмотрены следующие размеры охранных зон от крайних проводов воздушных линий (в зависимости от напряжения ЛЭП):

-10 кВ – 10 м;

-35 кВ - 15 м;

-110 кВ - 20 м.

Протяжённость линий электропередач составляет:-10 кВ – 44,53 км;-35 кВ – 7,5 км;-110 кВ – 2,3 км.

3.10.3. Газоснабжение

3.10.3.1. Анализ современного состояния

В настоящее время из всех населённых пунктов МО Дубровское сельское поселение обеспечены газом только западная часть посёлка Белое Озеро (санаторий «Прибрежный» и примыкающие к нему малоэтажная застройка, в 2009 году планируется газификация детского противотуберкулёзного санатория «Белое Озеро»).

3.10.3.2. Обоснование проектных решений

В 2006 году Николаевский район вошёл в программу «Газификация населённых пунктов Ульяновской области в 3006-2008 годах». До 2006 года газификация района составляла всего лишь 9,5%. За три года на территории района построено межпоселкового газопровода 35,3 км. и внутрипоселкового – 141,88 км., газифицировано 3027 квартир. За 2006-2008 года было построено, переоборудовано и сдано в эксплуатацию 73 котельных, работающих на природном газе и т.д.

Создание условий для приведения уровня газификации Николаевского района Ульяновской области в соответствие со средним уровнем по России, обеспечивающим оптимальную структуру топливно-энергетического комплекса, для ускоренного социально-экономического развития, создание новых рабочих мест, комфортность проживания, должна обеспечить Областная целевая Программа «Газификация населённых пунктов Ульяновской области в 2009-2012 годах» (утверждена постановлением Правительства Ульяновской области от 29.09.2008 года № 21/410-п). Программа разработана на основании Концепции областной целевой программы «Газификация населённых пунктов Ульяновской области в 2009-2012 годах» (утверждена Правительством Ульяновской области от 16.09.2008 года № 490-пр).

Необходимость реализации Программы обусловлена низким уровнем социально-экономического развития негазифицированных территорий муниципальных образований района, трудностями в развитии новых производств без эффективного источника энергии – газа.

3.10.3.3. Проектные решения

Программой газификации Николаевского района предусматривается газификация всех населённых пунктов МО Дубровское сельское поселение.

Газификация всех населённых пунктов МО Дубровское сельское поселение, перевод на газовое отопление жилого сектора, общественных зданий, школ, санаториев, баз отдыха, детских оздоровительных учреждений не только повысят уровень благоустроенности проживания для жителей, но и снизит вредное влияние на экологию, в первую очередь это касается посёлка Белое Озеро и прилегающих к нему особо охраняемых природных территорий.

(Смотри Приложение 1. «Схема инженерной инфраструктуры и благоустройства территория»).

3.10.4. Теплоснабжение

Централизованным теплоснабжением на территории МО Дубровское сельское поселение обеспечены только часть п. Белое Озеро (санаторий «Белое Озеро», санаторий «Прибрежный». ОДЛ «Жемчужина»). От котельной отапливается школа в с. Дубровка (которая работает на угле и дровах).

(Сведения по котельным МО Дубровское сельское поселение см. Таблицу 21).

Сведения по котельным МО Дубровское сельское поселение

(по состоянию на 09.03.2009 г.)

Таблица 21

| № п/п | Наименование организации | Правовой статус | Балансодержатель | Расположение | Марка котлов | Кол-во котлов | Год монтажа котлов | Посл. год кап. ремонта котлов | Кол-во кап. Ремонтов с момента установки | Мощность котельной | Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал | Вид топлива | Потребность в топливе, т/м.куб. | С/стоимость 1 Гкал в час без НДС, руб. | Отапливаемая сфера | Протяжённость сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номинальная, Гкал | Максимальная, Гкал |  |  |  |  |  |  |
| 1. | школа | муни-цип. | Дубровское с/а | с. Дубровка | Тула-3, свар-ной | 2 | 1986,1991 | 1999 | - |  | 0,94 | 1,5 | уголь, дрова | 130/ 100 | - | соц. | 0, 0,5 |
| 2. | ОДЛ «Жем-чу-жина» | муни-цип | Администра-ция р-она | п. Белое Озеро | Уни-вер-сал-6 | 4 | 1999 | - | - |  | 0,54 | 0,38 | уголь, дрова | 195/150 | - | соц. | 1, 11 |
| 3. | санаторий «Приб-реж-ный» | - | - | п. Белое Озеро |  |  |  |  |  |  |  |  | газ |  | - | соц. |  |
| 4. | Сана-торий «Белое Озеро» | - | - | п. Белое Озеро |  |  |  |  |  |  |  |  | газ |  | - | соц. |  |

3.10.5. Сбор и утилизация отходов

3.10.5.1. Анализ современного состояния

Полигоны ТБО.

В настоящее время в МО Дубровское сельское поселение отсутствует система централизованного сбора и вывоза из населённых пунктов твёрдых бытовых отходов на полигоны.

На территории МО Дубровское сельское поселение по состоянию на 01.01.2009 г. не имеется санкционированных полигонов для размещения твёрдых бытовых отходов (полигонов ТБО).

До настоящего времени лечебно-оздоровительная зона посёлка Белое Озеро вывозила свои отходы на несанкционированную свалку («Авдеево поле»), которая территориально находится на территории МО Славкинское сельское поселение. По данным Территориального отдела Роспотребнадзора по Ульяновской области - «отходы на этой свалке уже несколько лет не разрабатываются, в результате примыкающие к ней леса на километры завалены мусором. В местах складирования ТБО не выполняются требования санитарного законодательства в части организации лабораторного радиационного контроля за отходами, отсутствует динамическое наблюдение за влиянием свалки на качество подземных вод».

Анализ состояния несанкционированных свалок твердых бытовых и производственных отходов не удовлетворяют ни строительным, ни санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Для захоронений биологических отходов (яма Беккари) на территории МО Дубровское сельское поселение находится 1 место – примерно в 0,5 км. юго-западнее села Дубровка. (Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоныи санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», п. 7.1.12. Класс санитарной вредности – II, п.3., санитарно-защитная зона 500 м.).

Согласно Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 13-7-2/469 утвержденных 04.12.1995 г. в санитарно-защитной зоне скотомогильников запрещается: выпас скота, строительство домов, размещение складов, дачных участков, садов и огородов.

Согласно статье 6.8 Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов использование территории скотомогильника для промышленного строительства допускается в исключительных случаях с разрешения Главного государственного ветеринарного инспектора республики, др. субъекта РФ, если с момента последнего захоронения в биотермическую яму прошло не менее 2 лет, в земляную яму - не менее 25 лет. Запрещается строительство промышленных объектов, связанных с приемом и переработкой продуктов питания и кормов. Строительные работы допускается проводить только после дезинфекции скотомогильника в соответствии с действующими правилами и последующего отрицательного анализа проб почвы.

-Биотермические ямы - Класс санитарной вредности – II, санитарно-защитная зона 500 м.

(Размещение полигонов ТБО и биотермических ям показано на схемах: «Современное использование территории (опорный план)»; «Проектный план (основной чертёж)»; «Комплексная оценка территории»).

3.10.5.2. Обоснование проектного решения

На расчётный период в МО Дубровское сельское поселение необходимая площадь полигона ТБО составляет 4800 кв.м. Данная площадь определена из расчёта – численность постоянно проживающего населения – 1150 человек, усреднённая среднегодовая численность отдыхающих в посёлке Белое Озеро принимается – 2000 человек, итого - 3150 человек. Норма накопления твёрдых бытовых отходов – 600 кг/чел в год (региональный норматив для градостроительного проектирования), расчётный срок – 20 лет, норма складирования на полигоне – 10 т/кв.м., площадь складирования составляет 80% от площади полигона.

3.10.5.3. Проектное решение

Согласно Санитарным правилам СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твёрдых бытовых отходов», размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ) от границ полигона ТБО до жилой застройки - 500 м.

- Проектом «Генерального плана развития» предлагается запроектировать и построить по проекту в муниципальном образовании централизованный («основной») полигон ТБО площадью 0,5 га. (СЗЗ – 500 м.) в 1,2 км. восточнее д. Сосновка – между с. Дубровка и с. Сосновка.

Обоснование размещения:

1.Полигон размещается с соблюдением санитарно-защитных зон;

2.Полигон располагается в пределах транспортной доступности от всех населённых пунктов поселения;

- Возможна организация полигона для временного хранения ТБО с мусоросортировочным пунктом с дальнейшим вывозом отходов на «основной» полигон для утилизации – в 1 км. западнее от д. Кочетовка.

- Возможна организация специализированного предприятия по сбору и вывозу ТБО, а также жидких отходов;

- Необходимо обеспечить закрытие и рекультивацию территории несанкционированной свалки («Авдеево поле»), которая находится на территории МО Славкинское сельское поселение.

- Учитывая реальные перспективы развития животноводства, существующая биотермическая яма для удовлетворения потребностей представляется достаточной.

Твердые бытовые и часть промышленных отходов являются главными источниками загрязнения природной среды (грунтовых вод, почвы, воздуха).

Согласно Санитарным правилам СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твёрдых бытовых отходов», размер санитарно-защитной зоны от границ полигона ТБО до жилой застройки - 500 м.

Санкционированная свалка - разрешенная органами исполнительной власти на местах территория (существующая площадка) для размещения промышленных и бытовых отходов, но не обустроенная в соответствии со СНиП 2.01.28-85 и эксплуатируемая с отклонениями от требований санитарно-эпидемиологического надзора, является временной, подлежит обустройству в соответствии с указанными требованиями или закрытию в сроки, необходимые для проектирования и строительства полигона, отвечающего требованиям СНиП.

Полигон - природоохранное сооружение для централизованного сбора, обезвреживания, захоронения (хранения) токсичных и нетоксичных отходов промышленных предприятий, научно-исследовательских организаций и учреждений, захоронения ТБО, обеспечивающее защиту от загрязнения атмосферы, почв, поверхностных и грунтовых вод, препятствующее распространению болезнетворных микроорганизмов и др.

В санитарно-защитной зоне полигона (санкционированной свалки) запрещается размещение жилой застройки, скважин и колодцев для питьевых целей. При отсутствии в санитарно-защитной зоне зеленых насаждений или земляных насыпей по периметру полигона устраиваются кавальеры грунта, необходимого для изоляции при его закрытии. Режим санитарно-защитной зоны определяется действующими нормами.

Для полигона (санкционированной свалки) ТБО должен быть разработан специальный проект мониторинга, включающий разделы: контроль состояния подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв и растений, шумового загрязнения в зоне возможного неблагоприятного влияния полигона; система управления технологическими процессами на полигоне, обеспечивающая предотвращение загрязнения подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв и растений, шумового загрязнения выше допустимых пределов в случаях обнаружения загрязняющего влияния полигонов.

3.10.6. Ритуальное обслуживание населения

3.10.6.1. Анализ современного состояния

На территории муниципального образования Дубровское сельское поселение на сегодняшний день общее количество кладбищ составляет 6 общей площадью 4,2 га. Из них два кладбища находятся в черте населённых пунктов (с. Мордовский Канадей, д. Кочетовка), четыре - вне черты населённых пунктов.

3.10.6.2. Обоснование проектного решения

(Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», п. 7.1.12. Класс санитарной вредности – IV, п.15, санитарно-защитная зона 100 м.).

Существующее в п. Белое Озеро кладбище находится в водоохраной зоне озера «Белое» - памятника природы регионального значения.

В соответствии с действующими нормативами территории под расширение кладбищ на расчётный срок (до 2030 г.) определяются из расчёта 0,24 га на 1000 жителей. Настоящим проектом предлагается резервирование земельных участков под расширение кладбищ выше нормативного, учитывая местные и национальные традиции и по заданию Администрации муниципального образования.

3.10.6.3. Проектное решение

- Проектом предлагается существующее кладбище в п. Белое Озеро закрыть для новых захоронений, а территорию под проектирование нового предусмотреть вне водоохраной зоны озера. Новое кладбище предлагается размесить севернее п. Белое Озеро, желательно, в пределах пешеходной доступности от посёлка.

- Общая площадь кладбищ с учетом увеличения территории будет составлять 5,3 га.

(см. Таблицу 22).

Земли специального назначения (кладбища)

с учётом проектного увеличения площади

Таблица 22

| №п/п | Наименование населенного пункта | В черте населенного пункта, га | Вне черты населенного пункта,га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | С. Никитино | - | 0,9 (сущ) |
| 2 | С. Дубровка | - | 0,9 (сущ); 1,5 (общая проект) |
| 3 | Д. Кочетовка | 0,5 (сущ) |  |
| 4 | С. Мордовский Канадей | 0,9 (сущ) | 0,1 (сущ) |
| 5 | Д. Сосновка | - | 0,7 (сущ);1,0 (общая проект) |
| 6 | П. Белое Озеро | 0,2 (сущ - закрыть) | 0,2(проект); |
|  | Итого: | 1,4 (сущ); 0,2 (проект) | 2,6 (сущ);3,7 (общая проект) |
|  | Всего: | 5,3 (общая проектируемая) |

4. Обоснования проектных решений

- Выгодное расположение поселения в системе административно-территориального деления Николаевского района (близкое расположение к административному центру района; наличие на территории дороги федерального значения М-5 «Урал»);

- Компактность территории поселения;

- Все населённые пункты поселение находятся в зоне 15-минутной транспортной доступности до центра поселения и в 20-минутной доступности до центра района – р.п. Николаевка;

- Природно-климатические условия очень благоприятны для проживания;

- Средняя плотность населения в населённых пунктах очень низкая и составляет 2,5 чел/га;

- Наличие природного объекта - озера Белое с уникальными природно-климатическими условиями;

- Важной задачей Администрации МО Дубровское сельское поселение является создание наиболее благоприятных условий для качественного развития лечебно-оздоровительной и рекреационной деятельности на базе посёлка Белое Озеро, а также других, не менее интересных по своим природным характеристикам территорий, имеющихся в МО Дубровское сельское поселение.

- Прохождение по территории поселения автомобильных и железнодорожных путей федерального значения, обеспеченность электроэнергией;

- Полноценная дорожная сеть, охватывающая все населённые пункты.

- Значительная часть градообразующих объектов (производства, объекты жизнеобеспечения населённых пунктов) находятся на прилегающих к населённым пунктам землях сельскохозяйственного назначения, Лесного фонда и землях промышленности;

- Жилые зоны находятся на землях Лесного фонда (п. Белое Озеро);

- Риски однопроцентного подтопления жилых зон в населённых пунктах МО Дубровское сельское поселение отсутствуют;

- В поселении значительно ниже нормативной обеспеченность детскими дошкольными учреждениями. В соответствии с нормами расчёта (принимая расчётный уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями в пределах 85%);

- Главной причиной сокращения числа учащихся являлась уменьшение детей в школьных возрастах, за счет снижения рождаемости в последние два десятилетия.

- Существующие фельдшерско-акушерские пункты и аптечные пункты при существующей транспортной доступности ЦРБ в р.п. Николаевка, представляются достаточными на расчётный период в соответствии с действующими нормативами;

- Не разработаны проекты и не обеспечены зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

- Радиусы обслуживания населения учреждениями и предприятиями культурно-бытового назначения не охватывают все жилые зоны населённых пунктов по пешеходной доступности. Из объектов культурного назначения в МО Дубровское сельское поселение имеется только Центральный дом культуры в с.Дубровка;

- Разрушена система централизованного водоснабжения в с. Дубровка;

- Не обеспечены централизованным водоснабжением жители д. Кочетовка;

- На территории МО Дубровское сельское поселение по состоянию на 01.01.2009 г. не имеется санкционированных полигонов для размещения твёрдых бытовых отходов (полигонов ТБО);

- Электроснабжением обеспечены все населённые пункты поселения;

- Отсутствуют системы централизованного сбора и очистки сточных вод;

- На территориях существующих производственных предприятий отсутствуют системы сбора и очистки поверхностных вод;

- На территориях существующих производственных предприятий отсутствуют системы сбора и очистки промышленных стоков.

В соответствии с действующим законодательством:

-При включении в состав населённых пунктов земли сельскохозяйственного назначения автоматически не переводятся в земли промышленности, коммунальные, а остаются землями сельскохозяйственного назначения. Перевод земель в другие категории может производится по фактическому использованию (пилорамы, трансформаторные подстанции, водозаборные сооружения и др.) и в интересах жителей поселений, в соответствии с действующим законодательством;

Комплексная оценка территории

В ходе комплексного анализа современного состояния территории МО Дубровское сельское поселение рассмотрены состояние, проблемы и возможные варианты развития территории и преодоления различных проблем поселения. В составе работы над проектом проводился анализ всех четырёх систем территории – социальной, экономической, пространственной, экологической. Было проведено выявление сильных и слабых сторон системы.

Ниже приводится интегральная оценка состояния территории поселения в разрезе населённых пунктов, послужившая основой для разработки решений по территориальному планированию (см. Том 4. Проектные решения).

Интегральная оценка состояния территорий МО Дубровское сельское поселение

в разрезе населённых пунктов муниципальных образований

| Наименование населённого пункта | Население, чел. | Площадь населённого пункта, га | Плотность населения в пределах черты населённого пункта, чел./га | Наличие территории для организации зоны отдыха | Наличие жилой застройки в СЗЗ (предприятий, авто-ж/дорог, объектов спец.назнач. | Возможности для развития территории | Расположение в зоне возможного подтопления | Расстояние до рай. центра, км | Расстояние до центра поселения, км | Детские дош. уч. | Школа | ФАП | Амбулатория | Больница (стационар) | Газоснабжение | Количество водозаборов | Электрические ПС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО Дубровское сельское поселение |
| с. Дубровка | 505 | 167,6 | 3,0 | - | - | + | - | 12,3 | 0 | - | + | + | - | - | - | - | - |
| д. Кочетовка | 25 | 45,7 | 0,5 | + | - | - | - | 13,7 | 3,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| с. Мордовский Канадей | 179 | 134,4 | 1,3 | - | - | + | - | 20,1 | 6,2 | - | - | + | - | - | - | 1 | 1 |
| с. Никитино | 44 | 69,8 | 0,6 | - | + | + | - | 10,9 | 2,8 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| п. Белое Озеро | 313 | -- | -- | + | - | + | - | 20,3 | 10 | - | - | + | - | - | + | 1 | - |
| д. Сосновка | 84 | 50,1 | 1,7 | - | - | + | - | 19,0 | 5,1 | - | + | - | - | - | - | 1 | 35/10 |

5. Анализ экологического состояния территории

Глава подготовлена на основе данных Государственного доклада «О состоянии окружающей природной среды Ульяновской области в 2003 году».

Доклад о состоянии окружающей среды Ульяновской области является официальным документом, в котором систематизирована информация о современном состоянии и тенденциях изменения окружающей природной среды. Доклад предназначен для разработки общей стратегии в области природопользования, сбережения природных ресурсов и охраны окружающей среды, а также для подготовки эффективных управленческих решений на федеральном и республиканском уровнях, направленных на оздоровление окружающей среды, повышение качества жизненного уровня населения и обеспечение устойчивого развития области.

По данным доклада на 2003 год состояние окружающей природной среды области в целом благополучное, но имеются промышленные узлы с повышенной плотностью населения, в которых нарушены природные процессы и имеются очаги экологических напряжений.

5.1. Основные источники загрязнения окружающей среды

В урбанизированных зонах выбросы в атмосферу являются наиболее опасным и интенсивным фактором загрязнения всех компонентов окружающей среды с прямым экологическим воздействием.

# Вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят как стационарные, так и передвижные источники загрязнения. Основными проблемами, связанными со стационарными источниками загрязнения, являются:

# наличие жилой застройки в пределах санитарно-защитной зоны (СЗЗ);

# изношенность оборудования на предприятиях.

# Также существенное негативное воздействие на окружающую среду оказывают предприятия пищевой, лёгкой, деревообрабатывающей промышленности, предприятия сельского хозяйства, автотранспорт.

Основные стационарные источники загрязнения окружающей среды на территории МО Дубровское сельское поселение:

1.Производственная база для воспроизводства леса и деревообрабатывающее производство - ООО «Дубрава» - (СанПиН, п. 7.1.5., Класс санитарной вредности IV, п.2, санитарно-защитная зона – 100 м.):

Ведущий фактор, по которому установлена СЗЗ – шум;

Расстояние до ближайшего жилья – 300 м.;

Наличие проекта СЗЗ – не требуется.

2.Станция биологической очистки - ОАО «Симбирские курорты», санаторий «Прибрежный» - (СанПиН, п. 7.1.13., Таблица 7.1.2, санитарно-защитная зона – 150 м.):

Ведущий фактор, по которому установлена СЗЗ – выбросы в атмосферу;

Расстояние до ближайшего жилья – 1000 м.;

Наличие проекта – нет.

3.Кумысный цех – ОАО «Симбирские курорты», санаторий «Прибрежный» - (СанПиН, п. 7.1.8., Класс санитарной вредности V, санитарно-защитная зона – 50 м.):

Ведущий фактор, по которому установлена СЗЗ – выбросы в атмосферу;

Расстояние до ближайшего жилья – 50 м.;

Наличие проекта СЗЗ – не требуется.

4.Котельные, работающие на угле, дровах и мазуте.

Добыча полезных ископаемых:

-Карьеры по добыче песка - Класс санитарной вредности – IV, санитарно-защитная зона 100 м.;

# Причинами повышения в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, выброшенными передвижными источниками загрязнения, являются:

# увеличение числа единиц автотранспорта;

# недостаточное развитие обходных трасс;

# неорганизованное хранение транспорта;

# неудовлетворительное качество дорожного покрытия;

# недостаточное озеленение примагистральных зон;

# использование некачественного топлива.

# Загрязнение атмосферного воздуха от автотранспорта в наибольшей степени проявляется в зоне влияния автодорог федерального значения (М-5 «Урал») с интенсивностью транспортного потока более 1000 авт./сут. Однако дорога проходит на достаточном расстоянии от населённых пунктов поселения.

В выхлопных газах автомобилей содержится более 200 различных соединений – продуктов полного и неполного сгорания топлива, основные из них: окислы азота, сернистый ангидрид, окись углерода, взвешенные вещества, сажа, соединения свинца, углеводороды различных групп (в основном альдегиды, полициклические ароматические углеводороды)Ю наиболее токсичным среди которых является бензапирен. Именно эти вещества вносят наибольший вклад в формирование экологически зависимых заболеваний и состояний.

Кроме загрязнения окружающей среды токсичными выхлопными газами, автомобиль добавляет не менее опасные для здоровья человека резиновую пыль и летучие вещества – продукты износа шин. Попадая в органы дыхания, мелкая резиновая пыль оседает там и может вызывать аллергическую реакцию.

Ввиду того, что не все дороги в населённых пунктах имеют асфальтовое покрытие, отмечается повышенный уровень запылённости и загрязнённости атмосферного воздуха.

5.2. Атмосферный воздух

В 2003 году по статистическим данным в атмосферный воздух в Ульяновской области выброшено от стационарных источников 41,4 тыс. тонн вредных веществ.

Изменение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на территории Ульяновской области за 5 лет (тыс. тонн)

| Код | Загрязняющие вещества | ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. |
|  |  |  |  |  |  |  | % |
| 0001 | ВСЕГО | 62,3 | 49,7 | 45,1 | 40,7 | 41,4 |  |
| 0002 | Твердые | 13,9 | 12,4 | 13,0 | 12,5 | 13,5 | 32,5% |
| 0004 | Газообразные и жидкие | 48,4 | 37,3 | 32,1 | 28,2 | 27,9 | 67,5% |
|  | ИЗ НИХ: |  |  |  |  |  |  |
| 0330 | Сернистый ангидрид | 23,3 | 15,0 | 10,6 | 5,6 | 5,6 | 13,5% |
| 0337 | Окись углерода | 12,0 | 10,6 | 10,1 | 9,7 | 8,4 | 20,2% |
| 0301 | Окись азота | 8,4 | 6,9 | 6,4 | 6,2 | 6,9 | 16,6% |
| 0401 | Углеводороды | 3,2 | 3,3 | 2,9 | 5,3 | 5,1 | 12,5% |
| 0006 | ЛОС | 1,4 | 1,4 | 2,0 | 1,3 | 1,7 | 4,1% |
| 0005 | Прочие | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,5% |
|  | (+; -) | -4,0 | -12,6 | -4,6 | -4,4 | 0,7 |  |

По статистическим данным за минувший (2003) год максимальные выбросы среди районов области имеют:

- Ульяновский район - 6,0 тыс. тонн - 14,5 %

- Сенгилеевский район - 5,5 тыс. тонн - 13,2 %

- Павловский - 3,6 тыс. тонн - 8,8 %

- Николаевский - 3,0 тыс.тонн - 7,2 %

- Инзенский район - 2,7 тыс. тонн - 6,5 %

Только эти пять районов дали 50,2 % годового объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

В Николаевском районе - основной загрязнитель ЛПДС "Клин" (МО Канадейское сельское поселение).

Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ в 2003 году непосредственно от автотранспорта 479,183 тыс. тонн, (определено расчетным путем по расходу бензина и дизтоплива) увеличение выбросов по сравнению с 2002 годом в три раза на +341,507 тыс. тонн,

из них:

- Оксид углерода - 385,819 тыс. тонн;

- Углеводороды - 64,574 тыс. тонн;

- Азота диоксид - 26,397 тыс. тонн;

- Ангидрид сернистый - 1,685 тыс. тонн

- Сажа - 0,708 тыс. тонн.

На территории Ульяновской области 29 предприятий транспорта. Предприятиями транспорта выбрасывается 8617,3 тонн загрязняющих веществ, из них:

- Твёрдых -1416,5 тонны;

- Газообразных – 7200,8 тонн, из которых основные загрязнители:

- Углеводороды – 4310,1 т (60%);

- Окись углерода - 1711,3 т (24%);

- Сернистый ангидрид - 521,0 т (7%);

- Окислы азота - 573,3 т (8%).

Предприятия Николаевского района – ЛПДС «Клин» и Николаевское ДРСУ причисляются к группе основных транспортных предприятий Ульяновской области, оказывающих негативное влияние на окружающую среду.

5.3. Поверхностные и подземные водные объекты

Уровень антропогенного воздействия на поверхностные водные объекты в проектируемых границах определяется качеством воды основных объектов гидрографической сети.

Гидрографическая сеть МО Дубровское сельское поселение представлена бассейнами небольших рек: Канадейка; Рызлейка; Канчелейка; Эрзалей; - притоками второго и третьего порядка реки Сызранки, а также ручьями, озёрами, прудами и родниками.

Река Канадейка – одна из главных правых притоков реки Сызранки. Берет начало в западной части района с вершины холма, из озера Белое и протекает по территории с запада на восток. По территории МО Дубровское сельское поселение протекает в северной её части. Речка является как бы  «главной улицей района» и делит его на две части – левобережную и правобережную. Она – хранительница исторического прошлого народов, живших на её берегах ещё во времена Батыя, булгар, нагайцев и т.д.

Река имеет широтное направление. Русло занесено песком, в паводок в воде много взвешенных песчаных частиц. Берега только местами покрыты кустарниково-древесной растительностью. Ранее на реке было также много мельничных запруд. Река была рыбной. Сейчас в результате хозяйственной деятельности река обмелела.

Река Канчелейка – также берёт начало с вершины холма из озера Белое и течёт на юг.

Река Рызлейка – небольшая речка, приток реки Канадейки. Начало берёт в западной части Никулинского сельского поселения, в овраге Козленков и извилисто течёт, образуя своеобразную границу между Дубровским сельским поселением и Николаевскимм городским поселением, впадает в реку Канадейку. Русло реки очень извилистое, течение быстрое.

Река Эрзалей – небольшая речка приток реки Канадейка. В пределах территории Дубровское сельское поселение служит своеобразной границей поселения с севера-востока, затем течёт по восточной границе деревни Кочетовка и впадает в пруд южнее деревни.

На территории поселения самая протяжённая река - Канадейка (общая длина - 57 км.);

Протяжённость реки Рызлейка – более 32 км.;

Протяжённость реки Эрзалей – 15 км.

Реки района извилистые, мелкие, неполноводные.

До настоящего времени не разработаны проекты водоохранных зон, не определены режимы зон.

На территории поселения есть озёра, которые очень разнообразны по размерам. Озеро «Белое» является памятником природы регионального значения.

В 2000 г. Российским научным центром восстановительной медицины и курортологии была выполнена «Оценка биоклиматических ресурсов и разработка рекомендаций по организации климатолечения в посёлке Белое Озеро Ульяновской области».

На территории много прудов, часть из которых разрушены и бездействуют.

На территории также есть родники. Самый известный и значимый из них – «Гремячий Ключ».

5.3.1. Состояние поверхностных вод

На качество воды в реках влияют загрязняющие вещества, поступающие с предприятий Николаевского района. По комплексным оценкам качество воды в реках по состоянию на 01.01.2004 года осталось на уровне 2002 года, ИЗВ равен 1,98 (в 2002 году - 1,8). Вода характеризуется как умеренно-загрязненная, III класса качества. Среднегодовая концентрация фенолов осталась на уровне прошлого года - 3 ПДК. Среднегодовые концентрации ЗВ понизились по сравнению с прошлым годом:

- по азоту нитритному - с 1,7 до 1,25 ПДК

- по меди - с 4,4 до 3,6 ПДК

- по нефтепродуктам - с 1,6 до 1,3 ПДК.

Среднегодовые концентрации ЗВ повысились по сравнению с прошлым годом:

- по азоту аммонийному - с 1,3 до 1,4 ПДК

- по железу - с 4 до 5,2 ПДК

- по сульфатам - с нормы до 3 ПДК.

Их максимальные концентрации составили:

- азот аммонийный - 1,7 ПДК

- железо - 8 ПДК

- сульфаты - 3 ПДК.

Среднегодовая концентрация ЗВ по остальным ингредиентам не изменилась и находится в пределах ПДК.

Кислородный режим в течение года был удовлетворительным, случаев дефицита растворенного кислорода зарегистрировано не было.

В целом, выделяются три основные группы антропогенных факторов, формирующих качество воды поверхностных водных объектов:

- фоновое загрязнение, поступающее от организованных и диффузных источников, расположенных выше по течению;

- организованные выпуски различных категорий сточных вод в пределах рассматриваемой акватории;

- диффузное загрязнение с площади водосбора рассматриваемого водного объекта, поступающее с ливневыми и талыми водами, дренажными водами мелиорированных территорий, переносимыми с боковой приточностью.

Другую категорию источников загрязнения поверхностных вод составляют расположенные в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос свалки, склады, объекты рекреации и т.д.

Основными причинами загрязнения в границах МО Дубровское сельское поселение является отсутствие системы централизованной канализации хозяйственно-бытовых сточных вод в частном секторе жилой застройки населённых пунктов и отсутствие централизованной системы отвода ливневых и талых вод., а также отсутствие канализационных очистных сооружений (КОС).

По данным статистического сборника «Охрана окружающей среды в Ульяновской области» (Ульяновск: ФСГС Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Ульяновской области, 2007 г.) в поверхностных водных объектах Николаевского района максимальное превышение допустимых концентраций отмечено по следующим загрязнителям: железу общему и меди; характерными загрязняющими веществами являлись окислы тяжёлых металлов, нитраты и нитриты.

Химический состав поверхностных вод формируется в результате взаимодействия природных (химический состав атмосферных осадков, почвогрунтов, грунтовых вод, тип и механический состав почв, залесённость и заболоченность водосбора) и антропогенных факторов (распаханность водосбора, отведение сточных вод и поверхностного стока с территории населённых пунктов, предприятий и сельскохозяйственных территорий).

В целом качество питьевой воды в Николаевском районе не соответствует требованиям СанПиН по санитарно-биологическим показателям.

5.3.2. Состояние почв и подземных вод

В целом качество питьевой воды в Николаевском районе, в том числе и на территории МО Дубровское сельское поселение, не соответствует требованиям СанПиН по санитарно-биологическим показателям.

Качество воды оценивается по органолептическим, санитарно-химическим, микробиологическим, и радиологическим показателям.

Из централизованных систем питьевого водоснабжения по качественным показателям вода исследовалась в 23 населенных пунктах района.

По санитарно-химическим показателям исследовано 336 пробы воды, не отвечали требованиям санитарных правил и норм 20 проб, что составило 5,9 %, против 4,8% в 2007 г. Отклонения от ГН по санитарно-химическим показателям установлены в водопроводах 7 населенных пунктов. По микробиологическим показателям исследовано 379 проб воды, 33 пробы имели отклонения по ТКБ и ОКБ, что составило 8,7%(11% в 2007 г.). По микробиологическим показателям вода не соответствовала требованиям санитарных правил и норм в 8 населенных пунктах.

Удельный вес проб воды централизованного водоснабжения, неудовлетворительных по микробиологическим и санитарно-химическим показателям

(за период 2005-2008г.)

| Наименование объектов | Санитарно-химические показатели | Микробиологические показатели |
| --- | --- | --- |
|  | 2005г | 2006 г | 2007 г | 2008 г | 2005 г | 2006 г | 2007 г | 2008 г |
| % проб воды не отвечающих требованиям СП в Николаевском районе | 3,1 | 4,7 | 4,8 | 5,9 | 6,2 | 8,9 | 11,0 | 8,7 |
| Ульяновская область | 10,6 | 13,3 | 17,5 | - | 14 | 10,3 | 4,3 | - |

За анализируемый период качество воды в водопроводных сетях по санитарно-химическим показателям ухудшилось, доля проб воды не отвечающим гигиеническим нормативам по химическим показателям составила 5,9% (4,8% - в 2007г.).

Неудовлетворительное качество воды по санитарно-химическим показателям обусловлено повышенным уровнем содержания железа в воде не природного происхождения (изношенность металла). В 2008 году доля проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, снизилась с 11% до 8,7. По водопроводам муниципальных образований Николаевского района процент проб воды, поступающей непосредственно потребителю из разводящей сети, не отвечающих гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям, остается стабильно высоким и составил в 2008 году - 2,5%.

Данные о состоянии источников централизованного питьевого водоснабжения в Николаевском районе (в сравнении с Ульяновской областью) приведены ниже:

Данные о состоянии источников централизованного питьевого водоснабжения

в Николаевском районе

(в сравнении с Ульяновской областью)

| Показатели | Подземные |
| --- | --- |
|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Ульяновская область |  |  |  |  |
| Количество источников | 1578 | 1189 | 928 |  |
| из них не отвечает санитарным правилам и нормам (%) | 7,3 | 10,5 | 9,3 |  |
| в т.ч. из-за отсутствия зоны санитарной охраны ( %) | 3,6 | 7,0 | 6,3 |  |
| Николаевский район |  |  |  |  |
| Количество источников | 67 | 67 | 64 | 63 |
| из них не отвечает санитарным правилам и нормам, % | 20, 8 | 20,8 | 19 | 19 |
| в т.ч. из-за отсутствия зоны санитарной охраны, % | 13 | 13 | 9,3 | 9,5 |

Доля проб питьевой воды, не отвечающей гигиеническим нормативам централизованного водоснабжения, по населенным пунктам Николаевского района приведены ниже:

Доля проб питьевой воды, не отвечающей гигиеническим нормативам

централизованного водоснабжения

по населенным пунктам Николаевского района

| Наименование территории | 2008 год |
| --- | --- |
|  | Санитарно-химические показатели | Микробиологические показатели |
| МО «Николаевский район» | 5,9 | 8,7 |
| с. Барановка | 8,3 | 52,7 |
| с. Славкино | 14,2 | 11,7 |
| р.п. Николаевка | 8,7 | 3,2 |
| с. Поника | 50 | - |
| с. Ахметлей | 25 | 28,5 |
| с. Тепловка | 100 | - |
| с. Рызлей | - | 50 |
| с. Чувашский Сайман | - | 25 |
| с. Головино | - | 33,3 |
| с. Топорнино | - | 100 |
| с. Большой Чирклей | - | 11 |
| п. Белое Озеро | 5,6 | - |

Каптаж в с. Мордовский Канадей находится на затопляемом участке, вода не отвечает требованиям ГН по микробиологическим показателям в весенний и осенний сезоны.

Условно-доброкачественной водой обеспечен посёлок Белое Озеро.

Из всех населенных пунктов частично канализован на очистные сооружения только п. Белое озеро

Основными причинами, оказывающими влияние на загрязнение почв и поземных вод населённых территорий, являются:

- отсутствие действенного контроля за соблюдением технологий при добычи нефти, хранении и транспортировке нефтепродуктов;

- отсутствие организации сбора утилизируемых ТБО в сельских поселениях;

- отсутствие организованного вывоза бытовых отходов с территории частных домовладений;

- возникновение стихийных свалок;

- отсутствие оборудованных сливных станций для приёма жидких бытовых отходов;

- отсутствие канализационных сетей;

- отсутствие систем сбора поверхностных вод и очистных систем.

В 2008 году по санитарно-химическим показателям исследовано 75 проб почвы (2007 г. - 68 проб), в том числе 44 пробы отобрано с детских площадок и территорий учреждений образования, превышение ПДК не установлены. На яйца гельминтов исследовано 125 проб почвы (2007 г. 106 проб), яйца гельминтов обнаружены в 5,6% исследованных проб (2007 г. – 0%). Зараженность почвы яйцами гельминтов, а также высокая пораженность населения района аскаридозом, показатель зараженности составляет 368 сл/100т населения, превышающий показатель по Ульяновской области в 16 раз, свидетельствует о крайне неудовлетворительной санитарно-эпидемиологической обстановки в районе.

Объемы сбросов сточных вод после очистки на рельеф местности и на сооружения доочистки сточных вод в природных условиях (поля фильтрации, поля орошения и биопруды), а также количество в них загрязняющих веществ нормируются в разрешениях, которые выдаются на основании представляемых предприятиями заявок. Всего по области на 01.01.2003 г. насчитывается 49 таких предприятий. Заявки представили 41 предприятие. Подготовлено 41 разрешение (20 - рельеф местности, 18 - поля фильтрации, 3 - биопруды). Для предприятий, не оформивших разрешения, сброс считается сверхлимитным.

Установленные лимиты сброса загрязняющих веществ со сточными водами в окружающую природную среду на 2003 год по Ульяновской области составили 125,2 тыс.тонн, в т. ч. в водные объекты - 121,7 тыс. тонн (из них в пределах ПДС - 109,4 тыс. тонн, в окружающую среду - 3,5 тыс. тонн). Распределение по районам приведено в таблице № 2.17.

В Николаевском районе – сброс загрязняющих веществ со сточными водами составил:

6,82 тонн/год на рельеф местности;

90,6 тонн/год на поля фильтрации.

Сильное воздействие на окружающую среду оказывают сельскохозяйственные объекты. В частности, серьёзным источником загрязнения почв, подземных и поверхностных вод являются стоки и навоз животноводческих предприятий и ферм, а также земледелие, сопровождаемое внесением удобрений и ядохимикатов.

Выпас скота в водоохранных зонах рек и водоёмов неизбежно приводит к уничтожению пойменной растительности, загрязнению воды рек, озёр, прудов, родников, что представляет опасность для сохранения нормативных показателей качества поверхностных вод, почв, подземных вод и равновесного состояния прибрежных и водных экосистем в целом, а значит, может отразиться на здоровье населения.

Почвы в зоне прохождения автомобильных дорог подвергаются загрязнению соединениями тяжёлых металлов, дорожной и резиновой пылью. Потери ГСМ от ходовой части автотранспортных средств и поступление бытового мусора на придорожную полосу оказывает негативное влияние на состояние окружающей среды в целом.

По данным отчётов Центра эпидемиологии и гигиены в Ульяновской области основными источниками загрязнения почв и продуктов сельского хозяйства солями тяжёлых металлов в районах области являются промышленные и транспортные выбросы, а также использование воды на полив из открытых водоёмов.

Ежегодно каждый квадратный метр почвы поглощает около 6 г. вредных веществ таких, как: свинец, никель, медь, марганец, железо, кадмий, фтор, цинк, мышьяк, окись углерода, оксид азота, диоксид серы. Эти вещества накапливаются, изменяют рН почвы, разрушают поглощающий комплекс, изменяют физические свойства почвы, в результате чего теряется её структура, уменьшается пористость. Разрушение структуры приводит к снижению водопроницаемости, что резко ухудшает водно-воздушный режим.

Эти загрязнения, накапливаясь в продукции сельского хозяйства, могут вызвать заболевания у людей, животных, пагубно отразиться на состоянии растительного мира и экосистем в целом.

Значительную опасность для экологического состояния территорий представляют захоронения биологических отходов и ТБО.

Процесс загрязнения поземных вод при несоблюдении проектных решений по инженерной подготовке территории при строительстве полигона и при реализации складирования и захоронения отходов, происходит в три стадии:

- инфильтрация сточных вод через зону аэрации – характеризуется активизацией процессов растворения, выщелачивания и сорбции;

- смешение изменённых сточных вод с поземными водами;

- движение загрязнённых вод и перенос загрязняющих веществ по водоносному горизонту к области разгрузки.

Источники негативного влияния на геологическую среду могут размещаться в пределах распространения подземных вод незащищённых (I категория защищённости), слабо защищённых (II категория защищённости) ли средне защищённых (III – IV категории защищённости) от загрязнения с поверхности.

I категория защищённости подземных вод, как правило, приурочена к речным долинам;

II – к  надпойменным террасам;

III – IV – к склонам речных долин.

На территориях распространения подземных вод I – IV категорий защищённости нельзя допускать устройства скотомогильников, хранилищ промотходов, ядохимикатов, удобрений, сброса промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод.

На сегодняшний день многие объекты промышленной и сельскохозяйственной инфраструктуры размещены с нарушением выше перечисленных требований, что создаёт потенциальную опасность загрязнения подземных вод, а, следовательно, затрудняется обеспечение населения качественной питьевой водой. Положение усугубляется изношенностью оборудования и сетей централизованного водоснабжения. Приоритетным загрязнением питьевой воды является микробное загрязнение. Причинами ухудшения качества воды являются: загрязнение воды в распределительной сети в связи с изношенностью и отсутствием проведения капитальных ремонтов трубопроводов, несвоевременное проведение очистки и дезинфекции водонапорных башен, накопительных резервуаров и водопроводной сети.

5.4. Оценка состояния здоровья населения

Качество атмосферного воздуха, состояние водных объектов, качество воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения населённых мест оказывает прямое или косвенное влияние на здоровье населения и условия проживания. Изучение одного из приоритетных факторов среды одна из важнейших задач санитарно-эпидемиологической службы области. Проводимый анализ позволяет сказать, что атмосферный воздух загрязняется пылью, сажей, сернистым ангидридом, окислами азота, фенолом, формальдегидом, свинцом и некоторыми другими веществами.

Наблюдение за загрязнением атмосферного воздуха осуществлялось центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и ЦГСЭН в г. Ульяновске. В районах Ульяновской области из-за низкой материально технической базы ЦГСЭН мониторинг за состоянием воздушной среды по-прежнему не проводится.

Состояние здоровья населения определяется множеством факторов, в ряду которых находятся условия проживания, состояние компонентов окружающей среды (атмосферного воздуха, почв, подземных и поверхностных вод), уровень озеленения населённых территорий и успешность системы здравоохранения.

Загрязнение среды обитания человека многочисленными физическими, химическими, биологическими и другими ингредиентами, прежде всего, влияет на регуляторные системы организма, защитный механизм клетки, угнетая или усиливая её восстановительную функцию. Предполагается возможность активации факторами внешней среды так называемых молчащих или нейтральных генов, которые в свою очередь могут вызвать повышения порога чувствительности к физическим, химическим, и биологическим факторам внешней или внутренней среды организма.

Качество атмосферного воздуха во многом определяет состояние здоровья населения и является ведущим активно действующим этиологическим фактором в развитии заболеваний, в первую очередь детей, лиц пожилого возраста, а также лиц, страдающих хроническими заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы.

Загрязнение атмосферного воздуха селитебных территорий является одним из приоритетных факторов риска для здоровья населения. Ингредиенты выбросов продолжают оказывать влияние на формирование риска поражения населения заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта, нервной системы, кожи, эндокринной системы, крови, врождёнными пороками развития, осложнением беременности и родов и другой патологией. Установлено, что длительное контактирование с химическими загрязнителями атмосферного воздуха сопровождается снижением устойчивости организма к инфекционным заболеваниям, повышением опасности возникновения злокачественных заболеваний, ростом числа аллергических заболеваний, увеличением числа часто болеющих детей, что свидетельствует о снижении иммунологической реактивности организма.

Такие химические токсиканты, как углеводороды, соединения азота, углерода, формальдегид, при длительном воздействии способны вызывать увеличение заболеваемости органов дыхания, оказывать неблагоприятное влияние на систему органов кроветворения, сердечно-сосудистую, центральную нервную систему.

Вода является не только одним из важнейших элементов биосферы и основой для воспроизводства любой формы органической жизни, но и ведущим фактором риска в развитии заболеваний инфекционной и неинфекционной этиологии. Значительное число болезней человека связано с неудовлетворительным качеством воды и нарушениями санитарно-гигиенических норм водоснабжения. (См. Раздел 3.9.1 Водоснабжение и водоотведение).

Инфекционные болезни, вызываемые патогенными бактериями, вирусами и простейшими, представляют собой наиболее типичный и широко распространённый фактор риска для здоровья, связанный с питьевой водой. Потенциальные последствия нарушений микробиологического качества питьевой воды хорошо известны, поэтому контроль показателей качества воды является делом первостепенной важности.

Риск для здоровья, обусловленный наличием токсичных химических веществ в питьевой воде, отличается от риска, определяемого микробным загрязнением. Только немногие химические компоненты в воде могут привести к острым нарушениям здоровья, если это не связано с экстремальным загрязнением систем водоснабжения при авариях. Проблемы, связанные с химическими компонентами питьевой воды, возникают главным образом из-за способности химических веществ оказывать неблагоприятный эффект на здоровье при длительном воздействии. Особое значение при этом приобретают те загрязняющие агенты, которые обладают кумулятивным токсическим действием, к примеру, тяжёлые металлы и канцерогенные вещества. Использование химических дезинфицирующих средств для обеззараживания воды обычно приводит к образованию побочных продуктов трансформации химических соединений, некоторые из которых потенциально опасны.

Загрязнение почв оказывает негативное воздействие на здоровье населения по двум причинам: выращивание сельскохозяйственной продукции с высоким содержанием вредных ингредиентов техногенного происхождения и производство сельскохозяйственных и градостроительных работ на территории с низкой степенью экологической безопасности.

Повышенное содержание в почве соединений меди, свинца, цинка и некоторых других солей тяжёлых металлов и продолжительное поступление их в организм человека (в основном – с пылью) способствует возникновению патологических процессов в органах дыхания и снижению иммунитета. Загрязнённая почва может участвовать в механизме передачи многих заболеваний.

Подробная оценка состояния здоровья МО «Николаевский район» дана в Докладе, подготовленном Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области в Кузоватовском районе (главный специалист-эксперт Шкирдова А.А, Ларионова А.В.).

Медико-демографические показатели по Николаевскому району

| № п/п | Показатели | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Население (тыс.чел.) | 29800 | 29400 | 29061 | 28587 | 28125 |
| 2. | Рождаемость (на 1000 нас.) | 7,5 | 7,5 | 8,0 | 8,3 | 10,3 |
| 3. | Общая смертность(на 1000 нас.) | 20,8 | 20,2 | 19,0 | 19,3 | 17,8 |
| 4. | Естественный прирост населения | -13,2 | 12,7 | -11,0 | -11,0 | -7,5 |
| 5. | Младенческая смертность(на 1000 родившихся живыми) | 21,9 | 13,5 | 12,9 | 12,6 | 10,4 |
| 6. | Перинатальная смертность | 13,0 | 4,5 | 21,4 | 12,6 | 3,5 |

Наименования и параметры учреждений здравоохранения МО Дубровское сельское поселение (по состоянию на 01.01.2008 г.) см. ниже:

Наименования и параметры учреждений здравоохранения

МО Дубровское сельское поселение

(по состоянию на 01.01.2008 г.)

| Наименование параметра | Единица измерения | на 01.01.2007 | на 01.01.2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Фельдшерско – Акушерские Пункты (ФАПы) | ед. | 4 | 3 |
| Численность обслуживаемого ФАПами населения | чел | 1172 | 1150 |
| Количество ставок медперсонала в ФАПах | ед. | 4,25 | 4 |
| суммарная площадь помещений ФАПов | кв. м. | 166 | 166 |
| Аптеки и аптечные киоски (пункты) | ед. | 4 | 3 |
| Суммарная площадь помещений аптек и аптечных киосков | кв. м. |  |  |
| Детские молочные кухни | ед. |  |  |
| суммарная площадь помещений молочных кухонь | кв. м. |  |  |
| Число случаев заболеваний (по видам заболеваний) |  |  |  |
| СПИДом | ед. | 1 |  |
| наркоманией | ед. |  |  |
| алкоголизмом | ед. | 11 | 12 |
| новообразованиями | ед. | 11 | 15 |
| активным туберкулезом | ед. | 4 |  |
| детским церебральным параличом | ед. |  |  |
| болезнями крови, кроветворных органов | ед. |  | 3 |
| бронхиальной астмой | ед. | 3 | 4 |
| сахарным диабетом | ед. | 9 | 21 |
| эпилепсией и шизофренией | ед. | 3 | 5 |

«За последние 10 лет население Николаевского района уменьшилось на 1675 человек. На начало 2008 года в Николаевском районе проживало 28125 человек, сокращение произошло за счет устойчивого и долговременного фактора - убыли населения. Смертность превышает рождаемость в 1,7 раза и составила в 2008 году 17,8 сл. на 1000 населения. Важнейшим фактором демографической проблемы является уровень рождаемости. В 2008 году рождаемость несколько возросла и составляет 10,3 на 1000 населения (рост  рождаемости в сравнении с предыдущими годами в 1,2 раза).

Основной проблемой социально-демографической ситуации остается высокий уровень смертности. Высокая смертность населения связана в 1-ю очередь с болезнями органов кровообращения, смертность от заболеваний органов кровообращения составила по этим причинам в 2008 году умерло 71,6% Смертность от неестественных причин: травм и отравлений- 13,2%; от онкологических заболеваний- 8, 6%, смертность от болезней органов дыхания - 2,6 %, смертность от заболеваний органов пищеварения - 1,2 %.

Индикатором уровня жизни и состояния здоровья населения района является младенческая смертность. В 2008 году данный показатель составил умерших детей на 1 году жизни на 1000 родившихся (в 2006г-12,9, 2007г-12,6).

Процент недоношенных детей в 2008 году составляет 17,3%, в 2007 году - 37,9% (для сравнения в 2006 году - 47,4 %).

Отмечается постоянный рост инвалидизации населения района. В 2008 году количество инвалидов в районе - 2419 человек, что составляет 8,6% , в 2007 г. численность инвалидов составляла 2203 человека(7,7%) от всего населения района. Из них только в 2008 году установлена инвалидность 126 человек, в том числе детям - 22 человек. За последний год отмечается увеличение регистрации вновь выявленных случаев инвалидизации среди всего населения на 1,1% (количество вновь выявленных в 2007г - 146), в то же время инвалидность среди детей установлена (2005г. - 46 чел., 2006г. - 14чел., 2007г. - 25 чел).

Относительные показатели общей заболеваемости населения района в 2005-2008 годах составили (на 1000 населения):

2005г.-594,9 сл

2006г.- 717,8

2007г.-706,8

2008г.- 761,6

Отмечается рост показателя общей заболеваемости в 2006 году по сравнению с 2005 и рост в 2008 г. Большую часть общей заболеваемости в 2008 году составляют:

1 место: органов дыхания-204,7  случаев на 1000нас(5759);

2 место: заболевания костно-мышечной системы – 80, 7 сл (2271);

3 место: болезни мочеполовой системы- 66,0 сл (1856);

4 место: болезни глаз и его придаточного аппарата – 54,3 (1529)

5 место: болезни системы кровообращения- 47,3 сл. (1329);

Общая заболеваемость детей за 2005-2008 годы составила (в случаях на 1000 детей):

2005 г.-1291,1

2006 г.-1626,3

2007г.- 1373,7

2008г.- 1299,5

В структуре детской заболеваемости в 2008 г.:

на 1-ом месте - заболевания органов дыхания - 46,9%;

на 2-ом месте - болезни органов пищеварения - 8,0%;

на 3-ем месте - травмы и отравления – 5,6%;

на 4-ом месте - болезни мочеполовой системы - 2,6%;

на 5-ом месте - болезни костно-мышечной системы -2,3%;

на 6-ом месте - болезни системы кровообращения -1,6%.

По прежнему в районе высокие показатели онкологической заболеваемости населения района, она составила в пересчете на 10 тыс.населения:

2005 г. - 29,9

2006 г. - 21,9

2007 г. –30,4

2008 г. – 24,2

Отмечается рост показателя онкозаболеваемости населения в 2007 г., 30,4 сл. на 10 тыс. населения.

В структуре онкологической заболеваемости по местам локализации в 2008г. 1-е место занимали новообразования кожи (57 случаев), молочной железы – 43 сл, шейки матки – 36 случаев, желудка – 21, губы- 26.

|  | Раздел IV. Графические материалы Генерального плана развития: |
| --- | --- |
| 1 | «Схема современного использования территории (опорный план)» | М. 1:25 000 |
| 2 | Анализ современного использования территории «Схема размещения объектов культурного и социально- бытового обслуживания» | М. 1:25 000 |
| 3 | «Схема комплексной оценки территории» | М. 1:25 000 |
| 4 | «Схема транспортной инфраструктуры» |  |
| 5 | «Схема инженерной инфраструктуры и благоустройства территории» | М. 1:25 000 |
| 6 | «Схема функционального зонирования территории» | М. 1:25 000 |
| 7 | «Схема границ территорий, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |
| 8 | «Проектный план (основной чертёж)» | М. 1:25 000 |
| 9 | «Проект границ п. Белое Озеро (опорный план)» | М. 1:5 000 |
| 10 | «Проект границ п. Белое Озеро (основной чертёж)» | М. 1:5 000 |